Регулятор - Electronic Speed Controller (ESC) Turnigy

Характеристики:

- Побаночный Контроль разряда Литиевых батарей и Защитная конструкция, мониторинг в течение реального времени напряжения разряда каждой банки в батарее. Больше не беспокойтесь о проблеме чрезмерной разрядки, ваша литиевая батарея будет иметь значительно более длинную жизнь. (Замечание: эта функция доступна ТОЛЬКО для серии " SENTRY" ESC)

- Крайне низкое сопротивление, высокая токопередача.

- Полные характеристики защиты: отключение при  низкого напряжении батареи (отсечка) / защита от перегрева / защита при потере сигнала.

- 3 режима запуска: Normal (нормальный) / Soft (плавный)/ Super-Soft (очень плавный), может быть использовано для моделей самолётов или вертолетов.

- Диапазон ручки газа может быть сконфигурирован, полностью совместим со всеми типами доступных передатчиков.

- Плавное и точное управление скоростью, отличная линейность изменения газа.

- Микропроцессор, использующий отдельный регулятор напряжения IC (кроме PULSAR-6A и PULSAR-10A), с высокой помехоустойчивостью.

- Поддерживает обороты двигателей вплоть до: 210000 об/мин (2 полюсные), 70000 об/мин (6 полюсные), 35000 об/мин (12 полюсные).

- Возможность использования какрты программирования – отдельного устройства позволяющего быстро перепрограммировать регулятор

- С помощью карты программирования вы можете активировать функцию воспроизведения звуковых сигналов.

Спецификации:

| Серия Plush |
| --- |
| Класс | Модель | Номин. Ток | Пик ток | ВЕС режим | ВЕС выход | Количество банок | Програм-мирова-ние | Побаночный контроль разряда | Масса | Размер |
|  |  |  |  |  |  | Lithium | NiMh NiCd |  |  |  | Д*Ш*В |
| 6A | PLUSH-6 | 6A | 8A | Linear | 5V/0,8A | 2 | 5-9 | Да | Нет | 6гр | 24*12*6 |
| 10А | PLUSH-10 | 10A | 12A | Linear | 5V/2A | 2-4 | 5-12 | Да | Нет | 9гр | 27*17*6 |
| 12А | PLUSH-12 | 12A | 15A | Linear | 5V/1A | 2-4 | 5-12 | Да | Нет | 12гр | 32*24*8 |
|  | PLUSH-12Е | 12A | 15A | Linear | 5V/2A | 2-4 | 5-12 | Да | Нет | 13гр | 32х24х10 |
| 18А | PLUSH-18 | 18A | 22A | Linear | 5V/2A | 2-4 | 5-12 | Да | Нет | 19гр | 45х24х11 |
| 25А | PLUSH-25 | 25A | 35A | Linear | 5V/2A | 2-4 | 5-12 | Да | Нет | 22гр | 45х24х11 |
|  | PLUSH-25 OPTO | 25A | 35A | - | - | 2-4 | 5-12 | Да | Нет | 21гр | 45х24х11 |
| 30А | PLUSH-30 | 30A | 40A | Linear | 5V/2A | 2-4 | 5-12 | Да | Нет | 25гр | 45х24х11 |
| 40А | PLUSH-40 | 40A | 55A | Linear | 5V/3A | 2-5 | 5-15 | Да | Нет | 33гр | 55х28х12 |
|  | PLUSH-40 OPTO | 40A | 55A | - | - | 2-6 | 5-18 | Да | Нет | 32гр | 55х28х11 |
| 60А | PLUSH-60 | 60A | 80A | Switch | 5V/3A | 2-6 | 5-18 | Да | Нет | 60гр | 70х31х14 |
|  | PLUSH-60 OPTO | 60A | 80A | - | - | 2-6 | 5-18 | Да | Нет | 56гр | 70х31х13 |
| 80А | PLUSH-80 | 80A | 100A | Switch | 5V/3A | 2-6 | 5-18 | Да | Нет | 62гр | 70х31х14 |
|  | PLUSH-80 OPTO | 80A | 100A | - | - | 2-6 | 5-18 | Да | Нет | 58гр | 70х31х13 |
| 100А | PLUSH-100 | 100A | 120A | - | - | 2-6 | 5-18 | Да | Нет | 125гр | 78х55х15 |
| Серия Sentry |
| Класс | Модельl | Номин. Ток | Пик ток | ВЕС режим | ВЕС выход | Количество банок | Програм-мирова-ние | Побаночный контроль разряда | Масса | Размер |
|  |  |  |  |  |  | Lithium | NiMh NiCd |  |  |  | Д*Ш*В |
| 18А | SENTRY-18 | 18A | 22A | Linear | 5V/2A | 2-4 | 5-12 | Да | Да | 24гр | 45*26*11 |
| 25А | SENTRY-25 | 25A | 35А | Linear | 5V/2A | 2-4 | 5-12 | Да | Да | 27гр | 45*26*12 |
| 30А | SENTRY-30 | 30A | 40А | Linear | 5V/2A | 2-4 | 5-12 | Да | Да | 29гр | 45*26*11 |
| 40А | SENTRY-40 | 40A | 55А | Switch | 5V/3A | 2-5 | 5-15 | Да | Да | 40гр | 55*28*15 |
| 60А | SENTRY-60 | 60A | 80А | Switch | 5V/3A | 2-6 | 5-18 | Да | Да | 65гр | 70*31*14 |
| 80А | SENTRY-80 | 80A | 100А | Switch | 5V/3A | 2-6 | 5-18 | Да | Да | 67гр | 70*31*14 |
| Серия Basic |
| Класс | Модельl | Номин. Ток | Пик ток | ВЕС режим | ВЕС выход | Количество банок | Програм-мирова-ние | Побаночный контроль разряда | Масса | Размер, ДхШхВ |
|  |  |  |  |  |  | Lithium | NiMh NiCd |  |  |  |  |
| 18А | BASIC-18 | 18A | 22A | Linear | 5V/2A | 2-4 | 5-12 | Да | Да | 24гр | 45х26х11 |
| 25А | BASIC-25 | 25A | 35A | Linear | 5V/2A | 2-4 | 5-12 | Да | Да | 27гр | 45х26х12 |

ВАЖНО!  ESC с названием "xxx-xxх-OPTO" идёт без встроенного BEC. UBEC (Ultimate-BEC) или  индивидуальная батарея необходима для питания бортовой электроники.

Диаграмма соединения:

ПОБАНОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ РАЗРЯДА ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ для регуляторов серии SENTRY:

Мы предоставляем 2 типа разъемов на выбор пользователей.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Вы ДОЛЖНЫ соединить регулятор с балансирным разъемом аккумулятора ПЕРЕД соединением основного силового питания +\- на ESC. И если Вы используете разъемы банановой формы в основных силовых проводах (входные провода), пожалуйста, соедините черный провод (отрицательную полярность) ПЕРЕД красным проводом (положительной полярностью). Правильная последовательность такова:

Балансирный разъем ( ЧЁРНЫЙ силовой провод ( КРАСНЫЙ силовой провод.

Объяснение Характеристик:

1. Установки Тормоза (Brake): Тормоз включен / Тормоз выключен. Заводская установка – Тормоз выключен.

2. Тип батарей: Li-xx (Li-ion или Li-poly) / Ni-xx (NiMh или NiCd), заводская установка - Li-xx.

3. Режим Защиты от переразряда (Cutoff Mode): Ограничение / Отключение выходной Мощности, заводская установка - Уменьшать выходную мощность постепенно.

4. Порог Защиты от переразряда (Cutoff Threshold): низкий / средний / высокий; заводская установка - средний.

  - Когда НЕ используется функция побаночного контроля (то есть, НЕ подключается балансирный разъем к ESC), в этом случае ESC проверяет напряжение батареи вцелом.

    - Для Li-xx батареи, количество банок в батарее вычисляется автоматически, низкое / среднее / высокое напряжение отключения для каждой банки: 2.6V / 2.85V / 3.1V. Например: в 3-х баночном Li-Poly, когда установлено среднее напряжение отключения, напряжение отсечки будет: 2.85 * 3 = 8.55V.

    - Для батареи Ni-xx низкое / среднее / высокое напряжение отключения - 0%/45%/60% начального напряжения при запуске, при этом 0%  означает что функция отключения выключена. Например: батарея из 10 NiMh, полностью заряженная даёт напряжение  1.44 * 10 = 14.4V, когда напряжение отключения выставлено в "среднее ": 14.4 * 45% = 6.5V.

  - При использовании функции побаночного контроля разряда (то есть, подключается балансирный разъем к ESC), в этом случае, ESC проверяет не только напряжение всей батареи, но также напряжение каждой банки. Для батареи Li-xx  низкое / среднее / высокое напряжение отключения для каждой банки: 2.6V / 2.85V / 3.1V. Когда напряжение любой банки в батарее ниже, чем порог отключения, функция отключения нагрузки активируется.

5. Режим запуска (Startup Mode): обычный / плавный / очень плавный, заводская установка - обычный.   обычный – применимо к самолётам. плавно и очень плавно применимо к вертолетам. Начальная скорость мягкого / супер-мягкого способа является очень медленной - 1 секунда (плавный) / 2 секунды (очень плавный) до раскрутки на полную скорость. Но если ручка газа внизу и её переместить снова вверх в течение 3 секунд после первого запуска, перезапуск временно будет изменен в нормальный способ, чтобы избежать аварии, вызванной медленным набором оборотов двигателя в акробатическом полете.

6. Timing: низкий / средний / высокий, заводская установка - низкий.

Обычно низкая установка тайминга может быть использована для большинства двигателей. Мы рекомендуем установку НИЗКИЙ для 2-х полюсных двигателей и СРЕДНИЙ для 6-ти полюсных и выше. Для более высокой скорости оборотов может быть выбран ВЫСОКИЙ.

Важно! После изменения установок тайминга протестируйте реакцию вашей модели сначала на земле!

Дополнительный совет

Некоторые высокооборотистые двигатели имеют специальную конфигурацию, пространство между каждым alnico-магнитом очень большое, большинство регуляторов  не могут управлять этими двигателями. После обновления программы, наши ESC  имеют очень хорошую совместимость с ними. Но некоторых RC-поклонников все еще будут интересовать несколько вопросов о программируемой величине для некоторых специфичных двигателей. Итак, мы просто даем некоторые предложения следующим образом:

| Предложение программируемой Величины Motor | Timing | Режим запуска |
| --- | --- | --- |
| Обычные in-runner моторы | Low | Обычно, авиация использует способ запуска "нормально", вертолет использует способ запуска "супер-мягкий" |
| Обычные out-runner моторы | Low or Medium |  |
| Align 420LF (Made in Taiwan, out-runner) | High (обязательно) |  |
| 450TH (Made in Taiwan, out-runner) | Low | Soft (обязательно) |

Начните использовать Ваш новый контроллер

Пожалуйста, запустите контроллер в следующей последовательности:

1. Переместите ручку газа к нижней позиции, затем включите передатчик.

2. Подключите батарею к ESC, ESC начнёт процесс само-теста, прозвучит специальный тон "♪123", который означает что напряжение батарейной упаковки в нормальном диапазоне, и затем будет несколько сигналов "бип-", которые означают количество банок в литиевой батарее. В конце будет длинный тон "бип -------", означающий что само-тест – завершен без ошибок, и модель готова к полетам.

- Если этого не произошло, пожалуйста, проверьте батарею и все соединения;

- Если специальный тон "♪56712" выдан после двойного сигнала ("бип-бип-"), это означает что регулятор вошел в режим программирования, то есть в канале газа включен реверс

- Если прозвучал быстрый "бип-бип-, бип-бип-", это означает что входное напряжение слишком низкое или слишком высокое, пожалуйста, проверьте вашу батарею

3. ОЧЕНЬ ВАЖНО!  Поскольку в разных передатчиках разные диапазоны газа, мы настоятельно рекомендуем Вам использовать функцию калибровки Диапазона Газа. Пожалуйста, прочитайте инструкцию на странице 4 - "Установка Диапазона Газа”.

Сигналы тревоги

1. Аварийное входное напряжение: регулятор начинает проверять напряжение батареи при включении, если напряжение - не в приемлемом диапазоне, будет воспроизведен сигнал тревоги: "бип-бип-, бип-бип-, бип-бип-" (между каждым "бип-бип-" интервал около 1 секунды.)

2. Аварийное управление газом: когда регулятор не может обнаружить нормальный сигнал управления газом, такой тревожный тон будет воспроизведен: "бип-, бип-, бип-". (Каждый "бип-" имеет интервал времени около 2 секунд)

3.  Ручка газа не в нижнем положении: когда ручка газа - не в самой нижней позиции, быстрый тревожный тон будет выдан: "бип-, бип-, бип-". (Каждый "бип-" имеет интервал времени около 0,25 секунды)

Функции Защиты

1. Пусковая защита: если двигатель не удаётся запустить в течение 2 секунд после того как ручка газа была перемещена вверх, регулятор отключит двигатель. В этом случае, ручка газа ДОЛЖНА быть перемещена вниз, чтобы перезапустить двигатель. (Такая ситуация случается в следующих случаях: связь между регулятором и двигателем не надежная, винт заблокирован, редуктор поврежден, и т.п.)

2. Защита от перегрева: когда температура регуляторов превышает 110°C, ESC уменьшит выходную мощность.

3. Защита при потере сигнала управления газом: регулятор уменьшит выходную мощность, если сигнал газа пропал на 1 секунду, если потеря сигнала продолжается в течение 2 секунд, регулятор выключит нагрузку.

Пример программирования

Установка режима запуска "очень плавно", то есть величина #3 в программном пункте #5

1. Вход в режим программирования Включите передатчик, поднимите ручку газа вверх, подключите батарею к регулятору, подождите 2 сек. -должен быть “бип-,бип -“ сигнал. Ожидайте ещё 5 секунд, прозвучит специальный сигнал наподобие "56712" – режим программирования включен.

2. Выбор значения для программирования Сейчас вы услышите 8 сигналов в циклической последовательности. Когда будет длинный “бип------“ тон, переведите ручку газа вниз для входа в пункт “РЕЖИМ ЗАПУСКА“

3. Установка значения для выбранного пункта "Бип-" подождать 3 секунды; "Бип-бип-" подождите ещё 3 секунды - затем Вы услышите "бип-бип-бип", ручку газа передвиньте вверх, затем специальный тон "1515" оповестит, что теперь Вы установили пункт "Режим Запуска" в "очень плавный".

4. Выход из режима программирования После специального тона “1515”, переведите ручку газа вниз в течение 2 секунд.

Возможные неполадки

| Проблема | Возможная причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| После включения двигатель не работает, никакого звука нет | Нет соединения регулятора с АКБ | Проверьте силовые контакты, замените соединители. |
| После включения двигатель не работает, звучит такой сигнал: “бип-бип-, бип-бип -, бип-бип -“. (между каждым “бип-бипом” интервал около 1 секунды) | Входное напряжение высокое или низкое. | Проверьте напряжение аккумулятора |
| После включения двигатель не работает, звучит такой сигнал: “бип-, бип -, бип -“. (между каждым “бипом” интервал около 2 секунд) | Неверный или отсутствует сигнал газа | Проверьте приёмник и передатчик; Проверьте кабель от канала газа приёмника |
| После включения двигатель не работает, звучит такой сигнал: “бип-, бип -, бип -“. (между каждым “бипом” интервал около 0,25 секунды) | Ручка газа не в самом нижнем положении | Опустите ручка газа в самый низ |
| После включения двигатель не работает, а специальный тон “56712” звучит после двух “бип-, бип -“. | канал газа реверсирован, поэтому ESC ввел программный режим | Скорректируйте управление в канале газа. |
| Мотор крутится в обратную сторону | Соединение между мотором и регулятором должно быть поменяно. | Поменяйте любые два контакта между мотором и регулятором |
| Двигатель перестает вращаться во время работы | Потерян сигнал управления газом | Проверьте приёмник и передатчик; Проверьте кабель от канала газа приёмника |
|  | Сработала отсечка по напряжению АКБ | Сажайте модель и меняйте батарею |
|  | Ненадежные соединения | Проверить надежность соединения на моторе и батарее. |
| Прерывистая работа или ненормальная работа | Электромагнитные помехи в поле полётов | Нормальное функционирование ESC может быть нарушено сильной Электромагнитной помехой. В этом случае, просто перегрузите ESC, чтобы продолжать нормальную операцию следуя за руководством инструкции. В случае, если функционирование не возможно продолжать, пожалуйста, используйте ESC в других местах. |

Обычное включение:

| Включите передатчик и опустите ручку газа в самый низ | Подключите батарею к регулятору. Специальный сигнал "123" подтвердит, что питание подключено | Должно прозвучать несколько сигналов “beep-“, указывающих на кол-во банок в батарее | когда само-тест завершен, должен прозвучать длинный сигнал “beep-----“ | Можно приступать к полету |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Установка диапазона газа: (с новым передатчиком газ нужно переустановить)

| Включите передатчик и поднимите ручку газа в самый верх | Подключите батарею к регулятору, и подождите 2 сек. | Должен быть “бип-, бип -“ сигнал – верхняя точка диапазона газа подтверждена. | Переведите ручку газа вниз, прозвучит несколько бипов, представляя количество банок в батарее | Должен прозвучать длинный “бип-----“ сигнал – нижняя точка диапазона газа установлена. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Программирование регулятора с передатчиком (4 шага):

1. Вход в режим программирования.

2. Выбор пунктов программирования.

3. Установка значения пункта.

4. Выход из программирования.

# Text boxes

1. Вход в режим программирования

1)Включите передатчик, поднимите ручку газа вверх, подключите батарею к регулятору.

2) Через 2 сек. должен быть “бип-,бип -“ сигнал.

3) еще через  5 секунд, прозвучит специальный сигнал наподобие "56712" – режим программирования активирован.

2. Выбор пунктов программирования

После входа в режим программирования вы можете услышать 8 сигналов в циклической последовательности. Если Вы переместите ручку газа вниз в течении 3 секунд после одного из сигналов, тогда этот пункт будет выбран.

1. “Бип-” (1 короткий тон)                     -                 тормоз

2. “Бип-бип-” (2 коротких тона)           - -        тип батареи

3. “Бип-бип-бип-” (3 коротких тона)   - - -             останов

4. “Бип-бип-бип-бип” (4 корот)  - - - -  порог отключения

5. “Бип------“ (1 длинный тон)            ------                запуск

6. “Бип-----бип-“ (1 длин, 1 короткий)   -----   -      тайминг

7. “Бип-----бип-бип-“      сброс на заводские установки

8.  “Бип-----бип-----”        выход из режима прогр.

Примечание: 1 длинный “Бип------“ = 5 коротких “Бип-”

3. Установка значения пункта (программируемая величина)

Вы услышите несколько сигналов в цикле. Установите величину, соответствующую звуковому сигналу перемещая ручку газа вверх, когда Вы слышите нужный сигнал, затем специальный тон "1515" известит о том что величина установлена и сохранена. (Удерживая ручку газа в верхней позиции, Вы вернетесь к шагу 2 и выбору других пунктов; Перемещение ручки вниз на 2 сек, Вы выходите из режима программирования)

| сигнал величина | “Бип-” 1 короткий тон | “Бип-бип-” 2 коротких тона | “Бип-бип-бип-” 3 коротких тона |
| --- | --- | --- | --- |
| Тормоз | Off | On | - |
| Тип батареи | Li-Po / Li-ion | NiMh / NiCd | - |
| Останов | Плавный сброс мощности | Немедленное отключение | - |
| Порог отключения | Low | Medium | High |
| Запуск | Normal | Soft | Super-Soft |
| Тайминг | Low | Medium | High |

4. Выход из программирования.

Есть 2 пути выхода из режима программирования:

1.В шаге 3 после специального тона "1515" переведите ручку газа вниз на 2 секунды.

2. В шаге 2 после тона “Бип-----бип-----” (т.е. пункта 8) переведите ручку газа вниз на 3 секунд.