ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и настройке модели CLIK-1 EPP

- Срезать у рулей направления, высоты и элеронов переднюю кромку снизу под углом 45 градусов.

- Вклеить в пазы руля направления, высоты и элеронов стержни (полоса) из 1,2 мм карбона.

- Вклеить полосы из карбона шириной 5 мм, длиной 300 мм и 200 мм на обратной стороне руля высоты.

- Закрепите элероны, руль высоты и фюзеляж клейкой лентой. Используйте быстросхватывающийся клей на щелях, чтобы избежать ослабления ленты.

- Используйте клей для закрепления основания и передней части фюзеляжа. Приклейте крыло к фюзеляжу. Убедитесь, что длина А-а и В-в совпадают.

- Используйте клей на средней линии, чтобы исправить горизонтальное и вертикальное фюзеляж вместе. Убедитесь, что они являются вертикальными.

- Отрежьте 2 стержня (полосы) карбона (1. 2 мм). Один конец карбона фиксируется сверху, другой снизу. Убедитесь, что они являются вертикальными. Закрепите карбоновые полосы для обеих половинок фюзеляжа. Убедитесь, что горизонтальные и вертикальные части фюзеляжа вертикальные.

- Проверьте и убедитесь, что верхняя часть фюзеляжа и горизонтальная часть перпендикулярны. Приклейте 3мм широкую полосу из карбона на заднюю часть фюзеляжа (киль). Закрепите руль направления клейкой лентой. Так же, как элероны.

- Убедитесь, что карбоновые стержни являются прямыми, не сгибая крыло. Приклейте стержни в этом положении. Крыло должны быть плоскими и параллельным горизонтальному стабилизатору, а также перпендикулярно к вертикальной части фюзеляжа. Используйте для этого растяжки из лески.

- Вырезать скос 45 градусов в пластинах усиления передней части фюзеляжа, приклеить их к передней части. Вставьте и приклейте мотораму.

- Приклейте усиление шасси из фанеры к фюзеляжу, собрать шасси из 2 мм карбона, фиксировать  клеем.

- Вставьте кабанчики управления элеронов, руля высоты и руля направления, используйте пластинки, чтобы закрепить их на обратной стороне. Соберите опоры тяг РН и РВ и приклейте их на фюзеляж.

- Приклеить 2 полоски 5мм карбона (длина 40 мм) на позиции, где будет установлен сервопривод элеронов, затем собрать этот узел. Используйте клей между сервоприводом и полосами карбона. Вырезать из  1.2мм карбона тяги элеронов. Закрепить их к фанерным кабанчикам. (Стальная проволока в отверстие кабанчика, соединить термоусадочными трубками). Также же фиксируем тяги рулей высоты и направления. Убедитесь в том, что элероны, рули высоты и направления в среднем положении, когда качалка серво в середине.

- Приклейте «подкрылки» к крылу, убедитесь, что они находятся в вертикальном положении. Закрепите двигатель к мотораме с помощью винтов. Закрепите регулятор двигателя  и приемник с двойным скотчем.

- Выкос мотора: Мы предлагаем вам установить 2 градуса вниз и 1 градус вправо. Это может быть достигнуто путем добавления шайб (одной или две позади верхней и правой стороны двигателя (между двигателем и моторамой). Тонкая настройка достигается триммированием.

- Центр тяжести составляет 75-80мм от передней кромки крыла.