Самодельный видеошлем для FPV

Обзоры - FPV Аппаратура

Автор: Administrator 23.02.2013 15:54 Индекс материала:

Изготовление FPV видеошлема Часть 1 : В своей модельной жизни я полетал на различных FPV очках. Это были и свои видеоочки FatShark и чужие HeadPlay, летал на FPV по монитору, а с месяц назад перешел на видеошлем на базе ЖК матрицы. Что такое видеошлем на ЖК матрице? Это весьма интересное устройство для FPV полетов. Подготовка FPV системы к полету, видеошлем лежит вверх ногами. Основное преимущество такого видеошлема – это широта обзора! Обзор у него визуально больше чем у ФатШарков почти в 2 раза! А ведь Шарки считаются самыми крутыми видео очками по углу обзора. Я специально сделал небольшой обзор FPV-шлема для авиамоделистов радиоуправляемых авиамоделей, кухонный вариант с воспроизведением видео с ютуба. Правда ширину зрения отобразить не удалось - фотоаппарат просто не пролазил на уровень глаз, но общее восприятие попытался передать. Небольшой видеообзор самодельного шлема для FPV полетов. Второе преимущество – четкость картинки, все же большая ЖК матрица это не мелкие экранчики, да и количество пикселей на ней гораздо больше - 1280х800. Секундочку, я еще не готов! Небольшим минусом видеошлема являются слегка заметные концентрические искажения от линзы Френеля, но в полете этого не заметно, только если присматриваться к картинке на земле. Когда летишь, то не до вглядываний – не блеснет ли где угол линзы. Вы можете попробовать их разглядеть на видеозаписи которая находится выше. Третьим преимуществом является то, что вы можете самостоятельно сделать видеошлем для FPV полетов! Да, это полный хендмейд! С разрешения автора видеошлема Виктора Bah3d (если не хотите делать такой видеошлем самостоятельно - можете обратиться к нему) в следующих частях статьи идет фотоинструкция по изготовлению самодельного видеошлема для ФПВ полетов. Однако, для того, что бы не получить разочарование обратите внимание на следующие слова автора этой разработки: В первую очередь видеошлем предназначен для полетов по камере, именно с этой точки зрения и нужно его тестировать и использовать. Готов к полету! Он не годится для чтения электронных книг или интернета, так же трудно в нем пользоваться файловым менеджером. Это связано с широким углом обзора, из-за которого приходиться косить глаза по сторонам, чтобы увидеть края экрана. Но в полете широкий угол создает эффект погружения, чего я и добивался используя линзу. Летая по камере обычно приходиться смотреть по курсу - в центр и мимолетно бросать взгляд на телеметрию, вот в этом режиме видеошлем для FPV и должны использоваться. Для запуска картинки с компа можно использовать HDMI вход, но подключать его лучше уже после запуска ИГРЫ, а то не будет звука. Из авиасимуляторов я летаю в PhoenixRC4. И так, перейдем к подбору компонентов для изготовления FPV видеошлема своими руками. Если у вас есть вопросы по этому FPV видеошлему - задавайте их в нашем Авиамодельном Форуме Часть 2 : Для изготовления необходимы четыре вещи: Мотоочки для крепления видеошлема купить можно здесь. Цена 50$ LCD матрица с видеовходом - покупаем тут или ищем на ебее аналогичную. Цена 130$ Линза Френеля для уменьшения размеров видеошлема и увеличения визуальных размеров экрана - заказываем здесь. Цена 2$ Материал для корпуса шлема, можно использовать такой (5 мм). Цена 880 рублей за 1х2 метра черного цвета. Хватит не только на очки, но и на авиамодель для FPV полетов. Немного про компоненты. Матрица - 7 дюймов, 1280х800, с контроллером поддерживающим AV вход! Это важно! Иначе FPV сигнал на ней не отобразится. В остальном - можно брать большего размера или с меньшим количеством точек - все по желанию и финансам! Питание желательно в 12 вольт - тогда можно использовать любую 3S LiPo батареку. Мотоочки, можно взять дешевые на Мотопсе за 820 руб + доставка, но у них слабое "тело" держателя линзы, а ведь в него крепится корпус. Можно купить горнолыжные в Декатлоне или заказать с Китая - 7 баксов с доставкой. Однако проблема та же, возможно придется колхозить с укреплением очков.Корпус можно делать из чего угодно, главное что бы он был легким, ведь его вес будет на вашей шее! Далее необходимо расчертить выкройку видеошлема на там материале, на котором вы будете его собирать. Кликабельный чертеж видеошлема для ФПВ Вот как это выглядит в вырезанном виде Вырезанный корпус видеошлема для FPV Обратите внимание на угловые прорези в развертке корпуса - они помогут собрать шлем без нарушения его геометрии! Угловые прорези Далее все просто - берется клей и собирается корпус без верхней крышки. Собираем корпус самодельного видеошлема для FPV Клей можно использовать любой, главное, чтобы он не кушал тот материал, из которого изготовлен корпус. Можно пользовать циакрин или термопистолет в общем то, что есть под рукой. Стойки под экран видеошлема Для крепления LCD экрана делаются стойки. Стоит оставить немного места за экраном для его охлаждения. Теперь крепится сам экран, его контроллер и делается вывод разъемов питания, кнопок управления, AV входа и HDMI - последний нужен для полетов в симуляторе и просмотра чужого FPV видео с эффектом присутствия. Электроника, экран и линза в FPV шлеме Линза размещается на расстоянии 85 мм от матрицы, но это весьма индивидуальное! Рекомендуется подобрать то расстояние, при котором вы будете видеть экран четко. Особенно это актуально для тех, кто носит очки, с помощью линзы вы можете подобрать такое расстояние, что бы летать без очков! Закрытие корпуса FPV шлема Когда все готово FPV-шлем закрывается, тут желательно прихватить термоклеем на несколько точек. Возможно, вам понадобится чистка экрана монитора или линзы от пыли. Внимание! Линзу Френеля со стороны ребер руками не трогать! Только чистить кисточкой! Иначе придется заменять на новую! Монитор, мотоочки, гладкую сторону линзы можно чистить моющими средствами (но как всегда - соблюдая аккуратность!). Остается закрепить мотоочки с помощью 4-х небольших шурупов и поставить на весы для определения веса FPV видеошлема. Вес FPV шлема в сборе 361 грамм На мой взгляд - вес небольшой. По крайней мере на своей шее я его не ощущаю. Но, всегда можно прикрепить к затылочной части резинки держателя противовес из 3S LiPo аккумулятора питания видеошлема для FPV. Остается только облагородить дизайн FPV видеошлема и сделать крепление ремня сверху - он будет удерживать видеошлем от сползания на нос. Стыки моего FPV видеошлема просто проклеены черным скотчем, по мне - вполне удобно, но каждый может облагораживать по своему усмотрению! Если у вас есть вопросы по этому FPV видеошлему - задавайте их в нашем Авиамодельном Форуме. Константин, Радиоуправляемые Авиамодели