AWG - американский стандарт проводов.

Все чаще и чаще в каталогах различных поставщиков комплектующих пользователи сталкиваются  с маркировкой проводов по американскому стандарту – AWG. Эта статья позволит пользователю сориентироваться в разнообразии стандарта и определить свой выбор с оптимальными параметрами.

AWG (American Wire Gauge) - переводится с английского языка как американский калибр проводов. Используется в США и других странах с 1857 года. Его особенность заключается в том, что чем меньше номер AWG, тем больше диаметр провода (проволоки). Этой особенностью он обязан технологии производства проволоки,  которая изготавливается методом волочения,  т.е. протягивания толстой проволоки через более тонкое калибровочное отверстие. Причем технология не позволяет перескакивать при волочении через калибры. Отсюда номер калибра AWG показывает количество проходов через уменьшающиеся отверстия в волоке, прежде чем получится нужный диаметр. Наиболее толстая проволока калибра AWG 0 (диаметр 8,252 мм) только после 26-го протягивания превращается в AWG 26 диаметром около 0,4 мм. Из приведенного выше понятно почему, чем больше номер AWG, тем меньше диаметр провода. Когда в обозначении калибра несколько нулей, это означает, что проволока толще проволоки AWG 0. Для удобства обозначения вместо 0000 часто пишут 4/0, вместо 000 – 3/0 и т.д. Соответствие калибров AWG, диаметру  одножильных проводов и их сечению приведено в таблице 1.
Заметим, что диаметры проводов американского стандарта AWG непосредственно не соответствуют отечественным стандартным диаметрам проводов. Поэтому при замене в своих конструкциях «американских» проводов (обмоточных или монтажных) отечественными следует выбирать провода, ближайшие по диаметру (в сторону увеличения).

Таблица 1. Одножильные проводники

| AWG | Диаметр, мм | Сечение, кв. мм | AWG | Диаметр, мм | Сечение, кв. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 (6/0) | 14.733 | 170.480 | 18 | 1.024 | 0.823 |
| 00000 (5/0) | 13.120 | 135.197 | 19 | 0.912 | 0.653 |
| 0000 (4/0) | 11.684 | 107.216 | 20 | 0.812 | 0.518 |
| 000 (3/0) | 10.405 | 85.026 | 21 | 0.723 | 0.410 |
| 00 (2/0) | 9.266 | 67.429 | 22 | 0.644 | 0.326 |
| 0 (1/0) | 8.251 | 53.474 | 23 | 0.573 | 0.258 |
| 1 | 7.348 | 42.406 | 24 | 0.511 | 0.205 |
| 2 | 6.544 | 33.630 | 25 | 0.455 | 0.162 |
| 3 | 5.827 | 26.670 | 26 | 0.405 | 0.129 |
| 4 | 5.189 | 21.150 | 27 | 0.361 | 0.102 |
| 5 | 4.621 | 16.773 | 28 | 0.321 | 0.081 |
| 6 | 4.115 | 13.301 | 29 | 0.286 | 0.064 |
| 7 | 3.665 | 10.548 | 30 | 0.255 | 0.051 |
| 8 | 3.264 | 8.365 | 31 | 0.227 | 0.040 |
| 9 | 2.906 | 6.634 | 32 | 0.202 | 0.032 |
| 10 | 2.588 | 5.261 | 33 | 0.180 | 0.025 |
| 11 | 2.305 | 4.172 | 34 | 0.160 | 0.020 |
| 12 | 2.053 | 3.309 | 35 | 0.143 | 0.016 |
| 13 | 1.828 | 2.624 | 36 | 0.127 | 0.013 |
| 14 | 1.628 | 2.081 | 37 | 0.113 | 0.010 |
| 15 | 1.450 | 1.650 | 38 | 0.101 | 0.008 |
| 16 | 1.291 | 1.309 | 39 | 0.090 | 0.006 |
| 17 | 1.150 | 1.038 | 40 | 0.080 | 0.005 |

С многожильными проводниками все не так просто, как хотелось бы. Существует множество формул расчета сечения основанных на одножильном методе, на самом деле это неправильно, так и многожильном, где приходится рассчитывать суммарную площадь сечения через площади сечения маленьких жилок, а эквивалентный диаметр – через диаметр отдельных жилок, уложенных по принципу плотной упаковки.

# Примеры видов плотной упаковки жил в многожильном кабеле

Но в реальной жизни для очень многожильных проводников используются и "неправильные" количества жил, и тогда приходится определять фактический диаметр жилы эмпирическим путем.

В таблице 2, приводимой далее, диаметр отдельной жилы рассчитан по  формуле  для одножильных проводников, затем рассчитано сечение жилы, затем суммарное сечение всех жил в проводнике, а затем для "правильных" конфигураций дан расчетный диаметр. Самый правый столбец – фактический диаметр, его еще в некоторых источниках называют "приведенным". Как видите, разница между теоретическим и фактическим диаметрами не так уж велика, но она имеет место быть.

Таблица 2. Многожильные проводники

| AWG | Кол-во жил | AWG жилы | Диаметр жилы, мм | Сечение жилы, кв. мм | Суммарное сечение жил, кв. мм | Расчетный диаметр, мм | Фактический диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/0 | 259 | 21 | 0.723 | 0.410 | 106.314 | - | 13.259 |
| 4/0 | 427 | 23 | 0.573 | 0.258 | 110.231 | - | 13.259 |
| 3/0 | 259 | 22 | 0.644 | 0.326 | 84.311 | - | 11.786 |
| 3/0 | 427 | 24 | 0.511 | 0.205 | 87.417 | - | 11.786 |
| 2/0 | 133 | 20 | 0.812 | 0.518 | 68.841 | - | 10.516 |
| 2/0 | 259 | 23 | 0.573 | 0.258 | 66.862 | - | 10.516 |
| 1/0 | 133 | 21 | 0.723 | 0.410 | 54.594 | - | 9.347 |
| 1/0 | 259 | 24 | 0.511 | 0.205 | 53.024 | - | 9.347 |
| 1 | 817 | 30 | 0.255 | 0.051 | 41.605 | - | 8.331 |
| 1 | 2109 | 34 | 0.160 | 0.020 | 42.479 | - | 8.331 |
| 2 | 259 | 26 | 0.405 | 0.129 | 33.347 | - | 7.417 |
| 2 | 665 | 30 | 0.255 | 0.051 | 33.865 | - | 7.417 |
| 2 | 1333 | 33 | 0.180 | 0.025 | 33.856 | - | 7.417 |
| 2 | 2646 | 36 | 0.127 | 0.013 | 33.518 | - | 7.417 |
| 4 | 133 | 25 | 0.455 | 0.162 | 21.593 | - | 5.898 |
| 4 | 259 | 26 | 0.405 | 0.129 | 33.347 | - | 5.898 |
| 4 | 1666 | 36 | 0.127 | 0.013 | 21.104 | - | 5.898 |
| 6 | 133 | 27 | 0.361 | 0.102 | 13.580 | - | 4.674 |
| 6 | 259 | 30 | 0.255 | 0.051 | 13.189 | - | 4.764 |
| 6 | 1050 | 36 | 0.127 | 0.013 | 13.301 | - | 4.674 |
| 8 | 49 | 25 | 0.455 | 0.162 | 7.955 | - | 3.734 |
| 8 | 133 | 29 | 0.286 | 0.064 | 8.541 | - | 3.734 |
| 8 | 655 | 36 | 0.127 | 0.013 | 8.297 | - | 3.734 |
| 10 | 37 | 26 | 0.405 | 0.129 | 4.764 | 2.834 | 2.920 |
| 10 | 65 | 28 | 0.321 | 0.081 | 5.263 | - | 2.950 |
| 10 | 105 | 30 | 0.255 | 0.051 | 5.347 | - | 2.950 |
| 12 | 7 | 20 | 0.812 | 0.518 | 3.623 | 2.435 | 2.440 |
| 12 | 19 | 25 | 0.455 | 0.162 | 3.085 | 2.273 | 2.360 |
| 12 | 65 | 30 | 0.255 | 0.051 | 3.310 | - | 2.410 |
| 12 | 165 | 34 | 0.160 | 0.020 | 3.323 | - | 2.410 |
| 14 | 7 | 22 | 0.644 | 0.326 | 2.279 | 1.931 | 1.850 |
| 14 | 19 | 26 | 0.405 | 0.129 | 2.446 | 2.024 | 1.850 |
| 14 | 42 | 30 | 0.255 | 0.051 | 2.139 | - | 1.850 |
| 14 | 105 | 34 | 0.160 | 0.020 | 2.115 | - | 1.850 |
| 16 | 7 | 24 | 0.511 | 0.205 | 1.433 | 1.532 | 1.520 |
| 16 | 19 | 29 | 0.286 | 0.064 | 1.220 | 1.430 | 1.470 |
| 16 | 26 | 30 | 0.255 | 0.051 | 1.324 | - | 1.500 |
| 16 | 65 | 34 | 0.160 | 0.020 | 1.309 | - | 1.500 |
| 16 | 105 | 36 | 0.127 | 0.013 | 1.330 | - | 1.500 |
| 18 | 7 | 26 | 0.405 | 0.129 | 0.901 | 1.215 | 1.220 |
| 18 | 16 | 30 | 0.255 | 0.051 | 0.815 | 1.273 | 1.200 |
| 18 | 19 | 30 | 0.255 | 0.051 | 0.968 | 1.273 | 1.240 |
| 18 | 42 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.846 | - | 1.200 |
| 18 | 65 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.823 | - | 1.200 |
| 20 | 7 | 28 | 0.321 | 0.081 | 0.567 | 0.963 | 0.890 |
| 20 | 10 | 30 | 0.255 | 0.051 | 0.509 | 1.137 | 0.890 |
| 20 | 19 | 32 | 0.202 | 0.032 | 0.609 | 1.010 | 0.940 |
| 20 | 26 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.524 | - | 0.914 |
| 20 | 42 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.532 | - | 0.914 |
| 22 | 72 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.361 | - | 0.762 |
| 22 | 19 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.383 | 0.801 | 0.787 |
| 22 | 26 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.329 | - | 0.762 |
| 24 | 7 | 32 | 0.202 | 0.032 | 0.224 | 0.606 | 0.610 |
| 24 | 10 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.201 | 0.715 | 0.584 |
| 24 | 19 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.241 | 0.635 | 0.610 |
| 24 | 42 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.210 | - | 0.584 |
| 26 | 7 | 34 | 0.160 | 0.020 | 0.141 | 0.480 | 0.483 |
| 26 | 10 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.127 | 0.567 | 0.553 |
| 26 | 19 | 38 | 0.101 | 0.008 | 0.151 | 0.504 | 0.508 |
| 27 | 7 | 35 | 0.143 | 0.016 | 0.112 | 0.428 | 0.457 |
| 28 | 7 | 36 | 0.127 | 0.013 | 0.089 | 0.381 | 0.381 |
| 28 | 19 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.095 | 0.399 | 0.406 |
| 30 | 7 | 38 | 0.101 | 0.008 | 0.056 | 0.302 | 0.305 |
| 30 | 19 | 42 | 0.063 | 0.003 | 0.060 | 0.317 | 0.305 |
| 32 | 7 | 40 | 0.080 | 0.005 | 0.035 | 0.240 | 0.203 |
| 32 | 19 | 44 | 0.050 | 0.002 | 0.038 | 0.251 | 0.229 |
| 34 | 7 | 42 | 0.063 | 0.003 | 0.022 | 0.190 | 0.191 |
| 36 | 7 | 44 | 0.050 | 0.002 | 0.014 | 0.151 | 0.153 |