Mobius ActionCam

Описание
На рисунке выше показано расположение элементов управления камерой.
Два теплоотвода могут сильно нагреваются во время работы. Это нормально, но все равно вы должны не  оставляйть включенной камеру когда температура окружающей среды превышает ~ 47 ° C ( 118 ° F ) - например, в автомобиле, припаркованном на солнце.
Если вы хотите использовать камеру в очень жарких условиях вы должны обеспечить теплоотводам достаточное охлаждение, например, направляя холодный воздух на металлическую поверхность тепллотводов с помощью вентилятора.
Высокая температура может повредить внутреннюю батарею LiPo.
Если вы используете камеру в очень жарких условиях с внешним  источником питания, например для, dashcam (камера на приборной панели автомобиля), вы должны подумать о замене аккумулятора на Supercap . Их можно купить в большинстве поставщиков, которые продают Мебиуса. Supercap позволяет камере правильно сохранить последнее записи при подаче внешнего питания.
Полностью заряженный конденсатор имеет достаточно энергии, чтобы

работать в течение нескольких дней без внешнего источника питания.
Зарядка Supercap аккумулятора занимает всего несколько минут.

На момент написания статьи вы можете использовать любой Micro SD , Micro SDHC или SDXC карты Micro емкостью до  64 Гб с помощью этой камеры Большие карточки, скорее всего, также поддерживаются, но пока у нас их нет.

Чтобы избежать проблем с совместимостью карт памяти, всегда используют качественные карты не ниже  4 класса  или выше.

Камера поддерживает карты, отформатированные в файловой системе FAT32 или ExFat . По техническим причинам, вы не можете обновить прошивку, если ваша карта отформатирована в ExFat.  При использовании в камере программы форматирования
(см. ниже) карт вместимостью более 32 Гбайт карта будет отформатирована в ExFat . Все остальные карты будут на FAT32.

Старые операционные системы, например, XP 64-Bit и Windows 2003, не поддерживают
ExFat файловые системы, если вы не установили  дополнительные драйвера.

Список драйверов ExFat можно найти по адресу.
http://search.microsoft.com/en-us/DownloadResults.aspx?q=KB955704

► Данное руководство не распространяется на замену внутренней батареи или объектива. Если вам нужно сделать, это, пожалуйста, обратитесь к очень подробной инструкции по адресу.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25170910&postcount=4

► В данном руководстве предполагается что в камере установлена последняя прошивка на момент написания статьи. Функциональность камеры может меняться в более ранних или поздних версий прошивок.
Кабели
Для камеры необходим стандартный кабель USB для зарядки или подключения внешних аккумуляторов для непрерывной записи.

Стандартный кабель USB также используется для подключения камеры к компьютеру для того, чтобы установить параметры или получить доступ к камере в качестве внешнего диска или веб-камеры.
A / V-Out (или Video-Out )

Для вывода сигналов требуется специальный кабель, где контакт № 4 замкнут с контактом № 5 (земля). Когда прошивка обнаружит,  что контакт № 4 подключен к земле на контакте №2 будет выведен видеосигнал, а звуковой сигнал будет выведен на контакт №3.

Специальные кабели можно заказать у поставщика камеры или вы можете сделать его самостоятельно, используя 5 -контактный мини- USB разъем.

Вы также можете использовать кабель от сматрфона OTG ( On The Go ), в котором уже замкнуты  контакты № 4 и № 5 в USB мини-штекере.
Аудио сигнал доступен  только в режиме воспроизведения камеры.
# 16 "специальный" кабель от этой камеры не будет работать с этой камерой.
Вы ни в коем случае не должны использовать любые другие «особые» нестандартные  кабеля, особенно " специальный" кабель, поставляемый с # 11. Этот кабель разрушит вашу камеру и она не будет подлежать ремонту. Не используйте кабель от # 11 
ни при каких обстоятельствах.

Video-Out
Дополнительный Video-Out кабель ( см. выше) должны быть подключен или отключен в то время как:
Камера находится в режиме ожидания или выключена.

Если кабель подключается или отключается во время записи, то запись будет остановлена ​, и камера переходит в режим ожидания.
Прежде чем начать
Перед использованием камеры в первый раз, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен . См. ниже в разделе "Зарядка " .
Новый, полностью заряженный аккумулятор будет работать около 80 минут.
Для записи или воспроизведения, нужно вставить карту Micro SD. Слот для карт памяти SD с золотыми контактами направлены вперед.
Кнопка питания
Нажмите кнопку питания, чтобы включить камеру. Синий светодиод будет гореть в течение около 1 секунды и начнется загрузка прошивки.
Примерно через 3 секунды желтый светодиод включится, указывая что, камера готова
для использования (находится в режиме ожидания). Если задержка включения установлена, нужно  нажать кнопку питания в течение 4 секунд, пока желтый светодиод включится.
· Задержка включения полезна, чтобы  предотвратить случайное включение или поломку  камеры

· Если камера была настроена в режим  Auto Power On запись будет включена автоматически в режиме 1 .
· Чтобы выключить камеру, сначала нужно остановить запись, которая может быть остановлена  путем нажатия кнопки спуска затвора, а затем нажмите кнопку питания в течение двух секунд и  камера выключится.

Кнопка режима
Кнопка режима позволяет камере последовательно переключаться между 4 различными режимами. 
Нажатие кнопки переводит камеру в разные режимы работы в следующему в порядке     с изменением цвета  светодиода.
· Video Mode 1 (желтый светодиод ). Частота кадров, разрешение , AOV и вращение могут быть индивидуально настроены.
· Video Mode 2 ( синий светодиод ) . Частота кадров, разрешение , AOV и вращение могут быть индивидуально настроены.
. Режим фото (красный светодиод ), включает режим  интервальной съемки.

· Режим воспроизведения ( красный светодиод) возможно только при использовании специального A / V-Out кабеля при его подключении.
Кнопка спуска затвора
Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать или закончить запись видео, чтобы сделать снимок или для воспроизведения / паузы  когда камера находится в режиме воспроизведения.  Режим воспроизведения  доступен только при подключении A / V кабеля.
Светодиодные индикаторы состояния
Так как камера имеет множество функций, важно понять значение светодиодов.
Следующие состояния светодиодов приведены для камеры если она не подключена к компьютеру.
Желтый светодиод горит:
·Камера в режиме видео 1 и находится в режиме ожидания.
Желтый светодиод мигает медленно (1 сек. горит, 1 сек. не горит ):
·Камера в режиме видео 1 и идет запись видео. Индикатор Video Recording ( см.
конфигурация) должен быть включен, чтобы этот режим  заработал.
Синий светодиод горит :
·Камера в режиме видео 2 и находится в режиме ожидания.
Синий светодиод мигает медленно (1 сек. горит, 1 сек. не горит ):
·Камера в режиме видео 2 и идет запись видео. Индикатор Video Recording ( см.
конфигурация).. должен быть включен, чтобы этот режим  заработал.
Красный светодиод горит :
· Камера находится в режиме фотографии или в режиме воспроизведения (если A / V кабель подключен ) и находится в режиме ожидания.
Красный светодиод мигает один раз
·Камера сделала снимок.
Зеленый светодиод горит :
·Аккумулятор заряжается.
Задние светодиоды.
При включении камеры, задний индикатор  будет мигать указывая на заряд батареи.
Три мигания указывают полную батарею, в то время как одна вспышка показывает, что заряд батареи становится низким.
Если камера настроена на отображение индикатора записи, то задние светодиоды  будут также мигать в последовательности с основным индикатором во время записи. 
Подключение камеры к компьютеру
Убедитесь, что камера выключена, если вы хотите получить доступ к камере в качестве внешнего устройства ( диск или настройке камеры), Всегда подключайте камеру непосредственно к ПК. Не используйте концентратор USB.

Зарядка.
· Подключите один конец прилагаемого кабеля USB к камере.
· Подключите другой конец USB , 5V DC к источнику питания ( зарядное устройство, ПК или внешний аккумулятор).
· Если горит желтый индикатор, кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы выключить камеру.
Примечание: Зарядка батареи при подключении к ПК USB порту может быть включена или отключена с помощью мастера настройки программы. При подключении к смартфону, вы должны установить  эту функцию в положение OFF!
При зарядке, зеленый светодиод будет гореть, и он погаснет, когда батарея будет полностью заряжена.
Зарядка занимает около 2,5 часов для полностью разряженной батареи при подключении внешнего зарядного USB устройства. Батареи не покрывается гарантией.

Зарядка аккумулятора ограничена током 140мА, это защитит батарею от преждевременного износа.

Если используются зарядные устройства с недостаточным выходным током или с помощью концентратора USB тогда возможна более длительная зарядка аккумулятора.

Для оптимальной зарядки. напряжение должно быть +5 В под нагрузкой. Используйте только зарядные устройства которые способны поставлять1000mA (1A) и стабильное напряжение, по крайней мере 5В. Низкое качество зарядных устройств не может быть в состоянии поставлять достаточно тока и может привести к преждевременной неисправности аккумулятора или в худшем случае, даже уничтожить камеру.
Форматирование
Стандартные инструменты форматирования, предоставляемые операционной системой не всегда надежны . Кроме того , они не оптимизируют производительность карты памяти SD.  Для обеспечения оптимальной производительности карты рекомендуется всегда использовать форматирование  в самой  камере.

Инструкция по форматированию изложена ниже в разделе « In-Camera
Форматирование ».

Другая отличная утилита для форматирования " SD Formatter " , которую можно скачать
в  www.sdcard.org/downloads/formatter_4 Эта утилита была специально разработана для форматирования SD карт.

Автоматическое выключение устройства из режима ожидания
Если камера находится в режиме ожидания (режим видео 1, режим видео 2 или режим съемки) вы должны начать запись видео в течение 30 секунд *
. Камера автоматически выключится через 30 * если запись не была включена в это время.
* Это значение можно установить с помощью программы установки. Автоматическое отключение питания может также быть отключено.
Когда Специальный A / V кабель подключен, автоматическое выключение будет отключено. Это предотвращает потерю сигнала во время использования в FPV.
Включение камеры
Power-On может быть сконфигурирован как "быстрый" или " задержка " . В быстром режиме ,камера включится немедленно.
При нажатии кнопки питания  при замедленном режиме:  нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 4-5 секунд.
Желтый индикатор загорится и остается включенным. Независимо от того, камера настроена как "быстрый" или " задержка" при включение питания, синий светодиод загорится после желтого светодиода.

Когда желтый светодиод остается включенным, фотоаппарат будет готов к использованию.
· Если камера была настроена в режим "Auto Power-On Record", камера начнет запись в режиме 1 , как только  будет нажата кнопка питания или подключен  внешний источник питания.
Если светодиодный индикатор записи был отключен, желтый светодиод будет мигать 3 раза, а затем выключиться, указывая на начало записи.
В противном случае желтый светодиод будет медленно мигать 2 с секундным интервалом, указывающий, что камера находится в режиме записи.
· Если камера была настроена в режим " Auto Record ",  с установленным в OFF (по умолчанию), камера переключится в режим видеосъемки 1 (желтый светодиод) и останется в режиме ожидания до тех пор, пока не будет нажата кнопка режим или камера отключится по истечении времени.
Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее половины секунды, а затем отпустите ее. Красный светодиод будет мигать 3 раза, и камера автоматически выключается.
Переключение между режимами
Камера может переключаться между различными режимами нажатием кнопки Режим. Каждое нажатие кнопки  переводит камеру к следующему режиму  Видео Mode1 - Видео Mode2 - Режим фото – Воспроизведение.
Начало видеозаписи 
· Коротко нажмите кнопку спуска затвора.
· ► Если светодиодный индикатор записи был отключен, желтый или синий светодиод мигнет 3 раза, а затем выключится указывая на начало записи.
· ► Если светодиодный индикатор записи был включен, желтый или синий светодиод будет медленно мигать каждые 2 секунды.
·Текущий клип может быть защищен от записи, нажав на кнопку режима во время записи.

Остановка записи .
· Коротко нажмите кнопку спуска затвора. Камера вернется в режим Standy с места начала записи.
Фотосъемка (красный светодиод)
· Коротко нажмите кнопку спуска затвора. Красный светодиод начнет мигать, указывая на то, что была сделана фотография .
Режим воспроизведения
· Убедитесь в том, что подключен A / V кабель, между камерой и внешним монитором и вставлена карта.
· Включите камеру, если она еще не включена.
· Нажимайте  кнопку Mode, пока не загорится красный светодиод (режим съемки).
· Теперь нажмите кнопку режима еще раз. Красный индикатор останется гореть, но камера будет в режиме воспроизведения и первый кадр первого клипа будет легко  найти на флеш-карте.

Контроль режима воспроизведения.
· ► Если на флеш-карте  нет клипов на дисплее отобразится "Empty" .
· Нажмите кнопку затвора, чтобы начать или приостановить воспроизведение клипа.
· Нажмите кнопку Режим, чтобы перейти на следующий клип.
· Нажмите кнопку питания, чтобы выйти из режима воспроизведения и выключить камеру.
· ► Нет возможности выйти из режима воспроизведения кроме выключения камеры.
Режим съемного диска
· Убедитесь, что карта памяти вставлена ​​и выключена камера.
· Подключите камеру к ПК с помощью стандартного кабеля USB. Зеленый светодиод может светиться, показывая, что батарея заряжается.
·Синий светодиод включается на одну секунду, но затем будет заменен желтым светодиодом.

Через некоторое время желтый светодиод может также отключиться.
·Камера теперь в режиме диска и новый съемный диск должен быть доступен на вашем
компьютере. Это может занять до 30 секунд.
Режим веб-камеры
Есть два способа , в котором вы можете перевести в режим веб-камеры.
Способ 1:
· Подключите камеру как съемный диск (см. выше).
· Нажмите кнопку затвора, чтобы перевести в режим веб-камеры .
· ► Если это первый раз, когда вы подключили камеру в режиме веб-камеры , автоматически будут установлены необходимые драйвера.

· ► Отключите камеру или нажмите кнопку затвора, чтобы выйти из режима веб-камеры.
Способ 2:
· Выньте карту флэш-памяти.
· Подключите камеру к ПК с помощью стандартного кабеля USB.
·Желтый светодиод будет мигать каждые 2 секунды, указывая на то, что не вставлена ​​карта памяти. Это нормальное состояние.
· ► Если это первый раз, когда вы подключили камеру в режиме веб-камеры , автоматически будут установлены необходимые драйвера.
·Камера в настоящее время в режиме веб-камеры.
·Включите  вашу любимую программу  для веб-камеры , такие как AMCap и.т.д. . Если экран черный, программное обеспечение не настроено правильно.
Убедитесь, что программа показывает " USB PC Camera ", как " устройство" выбраное для захвата видео.
Если этот параметр не отображается в устройствах, перезагрузите программу для  веб-камеры и проверьте еще раз.
· Отключите камеру или нажмите кнопку затвора, чтобы выйти из режима веб-камеры .
► Обратите внимание : Windows XP имеет специальную программу для просмотра веб-камеры. Ваш Мебиус должен быть виден в Проводнике (My, Компьютер)  как " USB Video Device" . Эта функция не существует в Windows 7. 
Форматирование
Камера может быть использована для форматирования карты памяти SD. Форматирование лучше всего сделать с помощью mSetup.exe (см. ниже), но также может быть сделано следующим образом:
· Подключите камеру как съемный диск (см. выше).
· Нажмите и удерживайте кнопку режима . Не отпускайте кнопку, пока очередные этапы  не будут завершены .
·Отключите камеру от компьютера.
·Желтый светодиод будет мигать в течение нескольких секунд, затем последуют три миганиия красного светодиода, после чего фотокамера выключится.
Необходимо подождать , пока не загорится красный светодиод и мигнет три раза.
· Отпустите кнопку Mode.
► карты вместимостью более 32 Гбайт будут отформатированы  в ExFat . Все остальные карты будут в FAT32 .
См. примечание об использовании ExFat в старых операционных системах в описании.
Настройка камеры (конфигурация )
В Windows рекомендуется всегда использовать программу mSetup.exe чтобы изменить настройку камеры.
Конфигурации. mSetup общается непосредственно с камерой и делает настройку камеры очень простой задачей.
Однако, также можно вручную изменить параметры конфигурации , редактируя

" SYSCFG.TXT " файл, который должен быть размещен в корневой папке карты памяти камеры, чтобы найти и загрузить новые настройки.
Вы можете использовать любой ASCII редактор, например Блокнот, для изменения параметров . " SYSCFG.TXT "
Если вы не знаете, что такое корневая папка, либо нет знаете, что это ASCII или не знаете , как вручную редактировать файлы ASCII, используйте только mSetup.exe .
" SYSCFG.TXT " Файл должен быть сгенерированы с помощью камеры .

Важно не менять последовательность, квадратные скобки и не настраивать недействительные комбинации.
Например, никогда не сочетать клип более 5 минут при непрерывном цикле. Если вы
введете недопустимые комбинации или значения, камера не будет их  выполнять, как это ожидалось.

Гораздо безопаснее использовать программу настройки, которая всегда будет настраивать камеру правильно.
Если вы хотите сохранить в камере текущую дату и время, замените все цифровые символы в квадратных скобках " SYSCFG.TXT "
Файл будет автоматически сформирован следующим образом:
1. Отключите камеру от ПК и выключите ее.
2. Нажмите и удерживайте кнопку режима, не отпускайте кнопку, пока не дойдете до шага 4.
3 . Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока красный светодиод мигнет  3 раза и камера не включается.
Это займет около 5 секунд. Во время процесса, синие и желтые светодиоды могут мигать.
4 . Отключите кнопки режима и кнопки питания .
SYSCFG.TXT файл, показывающий текущие настройки камеры должен теперь быть в корне карты памяти.
Теперь вы можете редактировать файл SYSCFG.TXT как указано выше, и загрузить новые настройки обратно в. камеру с помощью точно такого же метода, как описано в шагах с 1 по 4 , выше.

После завершения, " SYSCFG.TXT " файл будет автоматически удален из корневой папки карты.
Использование программного обеспечения для настройки камеры
mSetup.exe автоматически настроит камеру с параметрами,  которые  вам требуется. Подробную инструкции можно найти в программе, нажав на кнопку "Справка".

Обновление прошивки.
Как правило, нет необходимости в обновлении прошивки. Вы должны обновить прошивку, если у вас возникли проблемы с текущей прошивкой или новая прошивка обеспечивает функциональность, которая не доступна в вашей текущей версии.
Последние версии программного обеспечения могут быть загружены и установлены непосредственно из программы установки или установлены вручную, скачав файл прошивки.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25170908&postcount=3

Обновление встроенного программного обеспечения представляет собой простой и безопасный процесс, но вы должны принять к сведению, что это не возможно
с помощью карт SD емкостью более 32 ГБ. Прошивку можно обновить только при
использовании SD карты, отформатированные в файловой системе FAT32 (карты с вместимостью менее 64 Гб) ​​.

Обновление прошивки
Поддерживает только файловую систему FAT32.

Автоматические обновления прошивки
Используйте mSetup ( Tools) для автоматического обновления прошивки.

Это, безусловно, самый простой метод.
Руководство Firmware Update
Не нажимать никаких кнопок в течение процесса обновления микропрограммы.
Есть два метода, с помощью которого можно обновить прошивку.
Способ 1 , не нажимая никаких кнопок :
· Выключите камеру.
· Подключите камеру к компьютеру и дождитесь, пока карта не распознается как съемный диск.
· Скопируйте новый файл прошивки в корневую папку флеш-карты.

Все прошивки файлы именуются. FWTLCAM.BIN

Название не должно быть изменено.
· Отключите камеру от компьютера и подождите, пока она не выключится.
· Подождите, пока все светодиоды выключатся.
· Подключите камеру к ПК. Синий светодиод будет гореть в течение около 13 секунд, а затем начинают мигать.
Подождите.
· После еще ​​7 секунд и синий светодиод погаснет.

Подождите.
· После одной или двух секунд желтый индикатор включится.

Подождите.
·Файл прошивки будет автоматически удален.
·Камера будет автоматически подключаться как съемное устройство.
· После 4 секунд процесс будет завершен и желтый светодиод погаснет.
·Камера готова для использования в качестве привода USB.
Способ 2 , нажав кнопку питания: 
· Выключите камеру.
· Подключите камеру к компьютеру и дождитесь, пока карта не распознается как съемный диск.
· Скопируйте новый файл прошивки в корневую папку флеш-карты. Все прошивки файлы именуются FWTLCAM.BIN .
Название не должно быть изменено.
· Отключите камеру от компьютера и подождите, пока она не выключится.
· Подождите, пока все светодиоды будут выключены.
· Включите камеру и ждите.
·Синий светодиод будет гореть в течение около 13 секунд, а затем начинает мигать. Подождите.
· После еще ​​7 секунд синий светодиод погаснет.

Подождите.
· После одной или двух секунд желтый светодиод включается.

·Камера теперь в режиме ожидания и готова к использованию.
Запись с использованием внешнего электропитания

С Mobius возможно заряжать батарею и, в то же самое время, используя стандартный внешний источник USB 5V электропитания производить запись.

Внешнее электропитания USB обычно использует  только +и -5V, а 2 провода данных обычно не используются.

Однако, некоторые источники электропитания USB, разработанные для определенных устройств USB, могут использовать различные схемы проводки и таким образом могут не работать с этой камерой.

Когда камера включена, она проверяет электрический сигнал на двух проводах данных.  Если сигнал найден, камера предполагает, что связана с PC, и запись не будет возможна - см. ниже "Записи когда непосредственно связанный с PC".

Для того, чтобы сделать запись видео, используя стандартную внешнее электропитание USB в любое время.

►Всегда используют качественные зарядные устройства, способные  выдать ток до 1000mA (1 А) и стабилизированное  напряжение 5 В.

Низкое качество зарядных устройств не может быть в состоянии поставлять достаточно тока и может привести к преждевременной неисправности аккумулятора или, в худшем случае, даже уничтожить камеру

Запись когда камера непосредственно связана с PC

С Mobius возможно зарядить батарею и делать запись  видео, в то время когда камера связана с РС. Чтобы сделать это, запись  должна быть начата прежде, чем камера будет связанна с PC. Не возможно сделать запись, если камера включена, в то время как она связана с PC. Аналогично нет возможности сделать фотоснимки, в то время как камера связана с PC.

Специальные функции
Следующие функции требуются дополнительные разъяснения:
Auto Power -On Record
Если этот параметр установлен, Mobius начнет запись, как только внешний источник питания USB будет  подключен или будет включена  камера.

Камера будет всегда выключаться, когда питание USB будет отключено, но, принимая во внимание то, что у внутренней батареи есть достаточно энергии для 15 –секундной задержки для корректной остановки записи. Повторное подключение  камеры во время 15-секундной задержки возобновит нормальное функционирование камеры.

Задержка включения питания.
Этот параметр дает пользователю выбор задержки включения питания на 2-3 сек. или мгновенного включения  питания без задержки..

Звуковая дорожка 
Когда звуковая дорожка выключена, из потока видео во всех режимах работы камеры это позволит высвободить 7% пространства для записи видео.

Временная задержка
Если временная задержка включена, Auto Record должна быть отключена. Временная задержка работает только в фото режиме (красный светодиод).

Устранение неисправностей
Вопрос. Камера не распознается как съемный диск или как веб-камера .
Ответ. Операционная система должна быть XP или выше. Камера должна быть соединена с помощью стандартного USB кабеля.
Убедитесь, что кабель не поврежден, не используйте концентратор USB.

Попробуйте использовать другой порт USB. Дефектные кабели являются наиболее распространенными проблемами, когда  камера не правильно распознается компьютером
Вопрос. Когда камера подключена кПК, я хочу взять снимки  или видео, но камера не распознается как съемный диск.
Ответ. Кабель USB неисправен.
Вопрос. Желтый светодиод мигает  один раз в секунду 4 раза, а затем мигает очень быстро перед выключением.
Ответ. Не вставлена SD-карта, карта заполнена или неисправна . Карта должна быть вставлена ​​с позолоченными контактами вверх, к кнопкам . При вставке карты памяти на последних 5-ти мм должно быть небольшое усилие от пружины и не должно быть никакого трения. Когда карта выталкивается на 1 мм, внутри держателя карты должна сработать защелка с характерным щелчком.
Никогда не применяйте силу  и никогда не вставляйте карту больше , чем макс. 1 мм в корпус камеры .
Вопрос. Когда камера включена, синий светодиод загорается на секунду, а затем желтый светодиод включается в обычном режиме.
Однако режим выдержки и кнопки не реагируют, и я не могу взять любое видео или фотографии.
Камера также не распознается компьютером как съемный диск.
Ответ. Шлейф или модуль объектива подключен неправильно или блок с объективом поврежден.
Вопрос. Камера не реагирует. Зеленый светодиод может быть включен или выключен 
Ответ. Прошивка вероятно, вступила в непрерывный цикл  или разрядилась батарея. 
· Убедитесь, что батарея полностью заряжена.
· Используйте скрепку или подобный объект, чтобы нажать кнопку сброса. Это должно заставить камеру выключиться.
· Подождите 10 секунд.
· Включите камеру.
· В крайнем случае, отсоедините батарею и подключите снова после ожидания 30 секунд.
Вопрос. Воспроизведение неустойчивое или прерывается или воспроизводимые цвета отображаются не правильно.

Ответ. Всегда сначала скопируйте видео файлы с карты памяти на жесткий диск.
· ПК или видеокарты не достаточно мощные, для воспроизведения видео потока.
· Недостаточно оперативной  памяти, установленной в компьютере.
· Используйте VLC Media Player . Window Media Player.
· Неправильное отражение цвета также может указывать на проблемы с модулем объектив CMOS. Убедитесь, что CMOS линзы кабель установлен правильно и не имеют трещин. Кабель объектива очень хрупкий.
Вопрос. Когда я обновил прошивку, синий светодиод горит в течение примерно 2 секунд, а затем желтый светодиод остается включенным. Прошивка не обновляется, но прошивка файл удаляется с карты.
Ответ. прошивки можно обновить с помощьюSD-карты отформатированой в FAT32 . Большие карточки с объемом 64 Гб и выше отформатированы ExFat. Карты вместимостью до 32 Гб форматируются FAT32. Используйте карты отформатированные в FAT32.

Получение справки
Эта камера  вместе с № 16 , является лучшим камерами в своем роде.

В случае возникновения проблем или вопросов первая посетите сайт:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1904559

Эта ветка посвящена  вопросам, связанным с ActionCam Мебиуса.

This manual was last updated on 15 October 2013