Входное напряжение – 1S – 3S LiPo

Защита от переполюсовки: - не путать полярность серв

Подключить питание, перед подключением сервы

- Сервотестер может работать с 2-я видами серв: узкий импульс (760ps – 560Гц) и нормальный сервоимпульс – 1520 ps (66,6 Гц)

- Сервотестер обеспечивает 3-и режима для работы.

| 1 | ручное перемещение сервопривода контролирует поворотный переключатель |
| --- | --- |
| 2 | Нейтральное: установка серв в центральное положение |
| 3 | Автоматическое: серво вращается по часовой стрелке и против часовой стрелки автоматически. Контролирует скорость вращения |

Использование.

- Правильно выбрать импульс сервы.

- Обеспечить нужное питание.  Если светодиод не загорается, проверьте, что потребляемая мощность находится между DC3V и 12,6v. Или проверьте полярность.

- Подключите серво

- Выбрать режим

Предупреждение

- Выбрав неправильный тип сервопривода для сервопривода может привести к повреждению как серво тестер и серво, потому что они работают в разных импульса и периода

- Неправильное входное напряжение может привести к неисправности или повреждению сервотестера.

- Если светодиод не загорается после включения питания, не подключайте сервопривод.

- Входное напряжение должно быть в пределах допустимого диапазона сервопривода, в  противном случае может произойти его повреждение.