Выполняйте правила эксплуатации. Хотя система РУ оснащена  блоками памяти с энергонезависимой памятью EEPROM (который не требует периодической подзарядки) но требует подзарядки АКБ.

Для предупреждения  возможных повреждений Вашего оборудования включайте переключатели питания в следующей последовательности:

- Дроссель в положении малого газа (ХХ). (все тумблеры должны быт в положении "от себя").

- Включите передатчик и ждите появление картинки на экране.

- Убедитесь, что выбрана соответствующая модель.

- Теперь включайте питание  приемника.

При  настройках  модели  в  помещении – снимайте  винт!!!

Вы можете настроить усилие возвратных пружит для стиков управления индивидуально для Вас. Для этого необходимо снять заднюю панель передатчика.

Вращением регулировочных винтов каждого стика, установите желательное усилие. При вкручивании винтов усилие пружин увеличивается.

НИКОГДА не уменьшайте  длину антенны приемника. Старайтесь располагать антенну ближе к хвосту.

5.3  Проверка дальности действия аппаратуры ???

Пока нигде я не нашел толкового объяснения проверки дальности на диапазон 2.4 ГГц.

Видимо есть один способ проверять, отойти/отъехать на нужное расстояние и убедиться что работает.

5. 4  Инструкция по эксплуатации

I. Введение

Эта система РУ поддерживает  PCM и PPM (цифровой и аналоговый) режимы преобразования частоты. Улучшенный цифровой метод передачи может предотвратить вмешательство других систем РУ.

(жаль только что штатный приемник идет аналоговый (РРМ)…:(

Подключение

Если Вы хотите использовать приемник с другим (новым) передатчиком, выполните "привязку":

1. Включите передатчик и установите режим модуляции PPM, выключите передатчик.

2. Установите замыкающий контакт во вход BATT (в оригинале – BIND) передатчика.

3. Подключите питание в любой другой свободный канал приемника, светодиод в приемнике начнет мигать, это показывает, что приемник готов к связи.

4. Нажмите кнопку BIND на ВЧ - модуле (на задней стороне передатчика) и не отпуская кнопки, включите питание передатчика.

5. Следите за светодиодами,  если светодиоды загорелись непрерывно, то отпустите кнопку  на передающем модуле передатчике, вытащите перемычку из приемника (BIND Plug) и только теперь можете отключать питание приемника.

6. Подключите сервомоторы и проведите испытание.

###### Il. Использование системы РУ

Стандартное использование каналов передатчика для самолетов классической схемы:

(вроде как совет - куда включать какие машинки)

1-й канал – элероны.

2-й канал – тангаж (рули высоты).

3-й канал – газ.

4-й канал – руддер (руль поворота).

5-й канал – шасси (GEAR хоть и отображается в меню как GYR).

6-й канал – закрылки (FLAPS).

7-й канал – дополнительный.

8-й канал – дополнительный .

###### Четыре первых канала управляются соответствующими стиками управления. А на каналы 5 – 8 можно в меню AUX-CH назначить четыре "управлялки". Это три "крутилки" и тумблер GEAR. Крутилки имеют пропорциональное управление назначенным каналом, тумблер дискретное – 2 положения

###### Включение:  Включите передатчик. Затем включите приемник.

Светодиод на приемнике горит постоянно? Если да – смело в полет!

## Выключение: Выключить приемник, потом выключить передатчик.

6. Многофункциональный LDC индикатор и программируемые функции

6. 1 Дисплей

Вверху слева отображается напряжение батареи передатчика (При напряжении батареи ниже 8.5V  будет звучать предупреждающий сигнал  каждые пять секунд).

Ниже выбранный тип модуляции: PPM, или PCM.

Следующая строка - Номер модели в памяти передатчика (реально на дисплее отображается строка MODE 1, но вы не пугайтесь, это не выбранная мода 1-4, это недостатки программного обеспечения :)

Следующая строка - Название модели (так как вы ее обозвали)

Вверху справа - Таймер: обратный отсчет (максимум от 99 минут и 59 секунд).

Внизу справа -Тип модели: Самолет / Вертолет / Планер

6. 2 Главное меню

Выбор – Системные настройки / Функциональные настройки

Для подстройки передатчика на конкретную модель существует два вида настроек:

Системные настройки: - выбор модели, тип модуляции, общие настройки системы

Функциональные настройки: - различные установки, определенные для каждой модели, которую Вы будете сохранять в памяти передатчика.

Чтобы попасть в меню выбора настроек, в главном экране нажмите кнопку MENU в течение пары секунд (до звукового сигнала). Вы попадете в меню выбора настроек, которые вы хотите редактировать:

Используйте клавиши UP или DOWN , чтобы выделить SYSTEM SETTING, или FUNC SETTING.

Нажатие клавиши MENU выберет выделенный пункт

Нажатие клавиши EXIT – вернет вас в главный экран.

7. SYSTEM SETTING (Системные настройки)

Здесь можно выбрать модель из списка, сменить название, изменить тип модели, установить тип модуляции, выбрать раскладку стиков управления, копировать настройки в другие ячейки памяти.

7.1 MODE SELE (правильно будет Model Sele - Выбор модели (ошибка ПО)

Это функция выбора одной из 8 моделей, сохраненной в памяти передатчика, для работы с ней

1. В меню SYSTEM SETTING, клавишами UP/DOWN выделите пункт 
MODE SELE и нажмите клавишу MENU.

2. Клавишами UP/DOWN выберите нужную модель из списка справа.

3. Кратковременно нажмите MENU чтобы сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

4.  EXIT – выход, без сохранения изменений.

7.2 MODE NAME (точнее Model Name. Изменение имени модели (ошибка в ПО)

Функция позволяет задавать имя для каждой из 8 моделей, хранимых в памяти передатчика. Название каждой модели отображается на главном экране, когда эта модель выбрана (до восьми символов).

1. В меню SYSTEM SETTING, кнопками UP/DOWN выделите пункт MODE NAME и нажмите MENU.

2. Клавишами UP/DOWN выделите символ (место) в верхней строке (название модели) для изменения. Клавишами +/- выделите нужный вам символ в нижней таблице. Длительное нажатие клавиши MENU установит выбранный вами в таблице символ в то место верхней строки, которе вы выбрали.

3. Повторите операцию для других символов названия модели.

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранение настроек и возврат в предыдущий экран.

5. EXIT – выход без сохранения изменений.

7. 3 TYPE SELE  (Выбор типа модели)

1. В меню SYSTEM SETTING кнопками UP/DOWN выделите пункт TYPE SELE.

2. Клавишами UP/Down, выберите нужный вам тип модели (Heli, Акро Glid).

3. Кратковременно нажмите клавишу  MENU чтобы сохранить настройки и вернуться в предыдущее меню.

4. EXIT – выход без сохранения изменений.

7.4  MODULAT (Выбор типа модуляции)

Для стандартного приемника, тип модуляции –  только РРМ !!!

Если установить РСМ – машинки будут дергаться в разные стороны как сбесившись

1. В меню SYSTEM SETTING клавишами UP/DOWN выделите пункт MODULAT и нажмите клавишу MENU.

2. Клавишами UP/Down, выберите нужный вам тип модуляции:

(PPM – аналоговая, PCM - цифровая).

3. Кратковременно нажмите клавишу  MENU чтобы сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

4.  EXIT – выход без сохранения изменений.

7.5  STICK SET (Выбор раскладки рычагов управления. Вот тут как раз MODE)

- В меню SYSTEM SETTING клавишами UP/DOWN выделите пункт 
STICK SET и нажмите клавишу MENU.

- Клавишами UP/Down, выберите нужный вам тип раскладки стиков управления (режим MODE)

Доступные режимы (кто к чему привык):

MODE 1

Правый стик - управление газом / элеронами

Левый стик - руль высоты,/ руль направления

MODE 2 (в большинстве случаев используется именно этот режим)

Правый стик - руль высоты/ элероны

Левый стик - управление газом/ руль направления

MODE 3

Правый стик - управление газом/ руль направления

Левый стик - руль высоты/ элероны

MODE 4

Правый стик - управление газом / руль направления

Левый стик руль высоты/элероны

3.	Кратковременно нажмите клавишу  MENU чтобы сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

4.	EXIT – выход без сохранения изменений.

7,6  MODEL COPY (Копирование настроек модели)

Копирует данные настроек одной модели в память настроек другой модели.

Можно скопировать настройки своей модели в свободную ячейку памяти, там проводить любые эксперименты, не боясь испортить настройки рабочей ячейки памяти. Если новые настройки вам понравятся больше (эксперимент удался:), произвести обратный процесс – из временной ячейки скопировать данные в рабочую.

1. В меню SYSTEM SETTIN клавишами UP/DOWN выделите пункт COPY, нажмите  клавишу  MENU.

2. С левой стороны – какая ячейка будет копироваться, справа - куда.

3. Клавишами +/- выберите ячейки (модели) для копирования. Используйте клавиши UP/DOWN, чтобы переключаться между левой колонкой (источник) и правой (приемник).

4. Кратковременно нажмите клавишу  MENU, при этом произойдет процесс копирования настроек в выбранную ячейку памяти, затем выход в предыдущее меню.

5. EXIT – выход без сохранения изменений.

7.7  LCD Adjust (Настройка контрастности экрана)

Настройка контрастности дисплея по вашему восприятию в различной обстановке.

1. В меню SYSTEM SETTING клавишами UP/DOWN выделите пункт 
ADJ CONTRAST, и нажмите клавишу MENU.

2. Клавишами +/- установите значение контраста экрана.

3. Кратковременно нажмите MENU чтобы сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

4. EXIT – выход без сохранения изменений.

9. МЕНЮ FUNCTION SETTING (пример настройки для самолета)

9. 1  REVERSE (Реверс каналов)

Функция позволяет программно изменять направление вращения отдельных сервомоторов. Изменение вращения сервомоторов доступно для всех 8 каналов.

1. В меню FUNC SETTIN клавишами UP/DOWN выделите пункт REVERSE, и нажмите клавишу  MENU.

2. Клавишами UP/DOWN выделите нужный канал справа

3. Клавишами +/- измените направление работы данного канала:

(NOR -  нормальное вращение, REV - реверс.)

4. Кратковременно нажмите клавишу  MENU чтобы сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

5. EXIT – выход без сохранения изменений.

9. 2  TRAINER (Тренер)

Для обучения новичков с кабелем соединяющим 2 передатчика. Инструктор имеет два уровня контроля.

NOR: ???

OFF:  ???

(Мне не доводилось работать с таком режиме, не знаю. Может быть непосредственно ученик работает, или подмешивается сигнал тренера.

По слухам, для управления моделью, мастеру необходимо держать нажатым переключатель "TRN". ?

9. 3  SUB TRIM  (Центровка сервоприводов)

При установке качалок на сервопривод, трудно добиться точного положения рулей (например, центрального). Функция SUB-TRIM позволяет Вам программно настраивать центральное положение качалок сервомоторов для всех 8 каналов.

Диапазон подстройки от -120 % до +120 %.

1. В меню FUNC SETTING выделите пункт SUB TRIM, и нажмите MENU.

2. Клавишами UP/DOWN выделите нужный канал

3. Клавишами +/- установите центральное положение качалки (или руля) выбранного сервомотора.

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

5. EXIT – выход без сохранения изменений.

Note: не используйте чрезмерные значения суб-триммера, чтобы не разрушить сервомотр.

9. 4 END POINT (Конечные точки)

Установка конечных точек (пределов хода) сервоприводов в каждом направлении. Например, нужно ограничить ход, если машинки упираются в элементы конструкции модели.

Диапазон установки - от 0 % до 120 % в каждом направлении.

1. В меню FUNC SETTING выберите пункт E. POINT и нажмите MENU.

2. Клавишами UP/DOWN выделите нужный канал.

3. Клавишами +/- установите требуемое значение перемещения. Направление перемещения (вправо-влево/вверх-вниз) выбирается (подсвечивается) нажатием в нужную сторону стика соответствующего канала.

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

5. EXIT – выход без сохранения изменений.

Note: не используйте чрезмерные значения E. POINT, поскольку возможно превышение максимального возможного хода сервомотора, и как следствие – разрушение его .

9. 5  TRO HOLD (Отключение двигателя)

Функция "Throttle hold" используется для быстрого отключения двигателя.

В аварийной ситуации, включив тумблер "TRO HOLD", двигатель ДВС можно перевести в режим холостого хода, а электродвигатель отключить совсем (позиция в которую переводится дроссель ДВС устанавливается по вашему усмотрению).

1. В меню FUNC SETTING выделите пункт THRO HOLD и нажмите MENU.

2. Клавишами UP/DOWN выделите состояние / позиция.

3. Клавишами +/- установите соответствующие значения.

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

5. EXIT – выход без сохранения изменений.

9. 6  FLAPERON (Флапероны). Только для режимов "Двойные элероны" или "Элевоны"

Функция FLAPERON может использоваться, если на модели установлены отдельные сервомоторы на элероны (по одному на каждый и включены они в разные каналы приемника, а не через Y-кабель). Используются каналы № 1 (AIL) и № 6 (FLP).

Функция позволяет использовать элероны в качестве закрылков, синхронно отклоняя их вниз на необходимый угол (элероны-закрылки  - это и называется флапероны).

При использовании функции "Флапероны", невозможно применение функции "Дифференциал элеронов". Попытка включить еще и функцию "AIL-DIF" приведет к сообщению: OTHER WING MIX "ON". То есть уже используется другой микшер на крыльях.

1. В меню FUNC SETTING выберите пункт FLAPERON, и нажмите MENU.

2. Клавишами UP/DOWN выберите подпункт для внесения изменений.

3. Клавишами +/- установите требуемое значение (состояние).

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

5. EXIT – выход без сохранения изменений.

Пример:

STATE 	ACT 		состояние – функция активна
AIL1	100 100 	первый элерон – ход вниз/вверх по 100%
AIL2 	100 100 	второй элерон – ход вниз/вверх по 100%
FLAP1	-050 		в режиме закрылки – ход обратный ( - 50% элерон идет в обратную сторону)
FLAP2	 050		в режима закрылки – ход прямой (50% от полного хода элерона)

Ход элеронов нет необходимости ограничивать, ставьте по 100%, а вот процентную установку Flap1 и Flap2, необходимо подбирать экспериментально, не забывая о том, что эти значения "съедают" часть полного хода элеронов, и при большИх значениях, управление по крену может стать неэффективным.

Знаки +/–  для FLAP на каждой модели необходимо ставить по нужному направлению хода элеронов.

Выпуск закрылков можно назначить на трехпозиционный тумблер, используя микшеры № 6-7

(в этих микшерах можно настраивать ход исполнительных механизмов по кривым)

Тогда в положении 0 тумблера (NOR) - элероны работают как обычно.

В положении 1 тумблера (IDL1) – оба отклоняются вниз на небольшой угол (взлетный режим).

В положении 2 тумблера (IDL2) – оба отклоняются вниз на больший угол (посадочный режим).

Note: работоспособность элеронов для управления по крену сохраняется.

Пример настройки:

MIX6:

STATE 		ACT – (Активирован)

MASTER 	THR – (Мастер канал – пусть будет "Газ")

SLAVE 		FLP – (Ведомый канал "Закрылки" )

SW 		IDL1 – (Выключатель "F-MODE" в положении 1)

CURVE TUNE 	(L-35, 1-35, 2-35, 3-35, H-35).  Здесь цифровое значение, по 5 точкам кривой, подберите сами, исходя из нужного угла отклонения элеронов вниз при взлетном режиме. Значение необходимо ставить одинаковым, тогда при любом положении ручки газа, элероны будут отклонены вниз на один угол.

(Значение"Curve Tune" 50% - соответствует нейтральному положению (убраны закрылки) флаперонов, от 50% до 0% - закрылки будут выпущены вниз, от 50% до 100% - закрылки пойдут вверх).

Но можно проводить и вариации, с переменными значениями, тогда, например, при уменьшении газа, закрылки будут выпускаться на больший угол. Поле для творчества - еще даже незасеянное...

Точно так же можно настроить флапероны на 2-й режим (посадочный).

MIX7:

STATE 		ACT

MASTER 	THR

SLAVE 		FLP

SW 		IDL2  – (Выключатель "F-MODE" в положении 2)

CURVE TUNE 	(L-0, 1-0, 2-0, 3-0, H-0). Здесь значения также подбираются экспериментально, по необходимому углу отклонения. 0 - соответствует максимальному процентному отклонению установленному для FLAP1 и FLAP2. (в данном примере 50% хода элерона).Тогда в положении трехпозиционного тумблера 2, элероны опустятся вниз на больший угол, увеличивая подъемную силу крыла, и снижая скорость модели.

9. 7  D/R&EXP (Двойные расходы и экспонента)

Двойные (точнее ВТОРЫЕ, или альтернативные) расходы позволяют использовать два режима хода исполнительных механизмов (максимального отклонения рулей). Двойные расходы позволяют пилоту, например, уменьшить ход рулей, когда режим включен, и при этом иметь полный ход, когда режим выключен. У двойных расходов есть отличие от экспоненты - это линейная реакция на управление.

Экспоненты позволяют настроить реакцию исполнительных механизмов по отношению к движению ручек управления возле нейтрального положения стиков, (нелинейная реакция на ход стиков). Увеличивая экспоненту, мы уменьшаем чувствительность машинок возле средних положений стика, но при этом максимальный ход рулей, в крайних положениях стика, остается прежним.

D/R&EXP  доступны для элеронов, руля высоты, и руля направления.

Включать режимы "Двойные Расходы" и "Экспоненты" на каждый канал можно соответствующими отдельными тумблерами.

1. В меню FUNC SETTING выберите пункт D/R&EXP и нажмите MENU.

2. Клавишами UP/DOWN выделите канал (CH), % ход серво этого канала (D/R) при включенном соответствующем тумблере (надпись вверху "SW  - ON" подтвердит включенное положение).
А также установите экспоненту (EXP) на этом канале (кривая наглядно продемонстрирует уменьшение чувствительности возле среднего положения стика).

3. Клавишами +/- установите желательные значения.

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

5. EXIT – выход без сохранения изменений.

9. 8  TRIM (Триммеры)

Система имеет цифровые тримеры, которые отличаются от обычных механических триммеров только тем, что запоминается положение триммеров для каждой модели, и при выборе любой модели из списка, положение триммеров автоматически восстанавливается к значениям установленным вами.

Триммирование доступно для каналов Элероны, Элеватор, Газ, и Руль направления.

1. В меню FUNC SETTING выберите пункт TRIM, и нажмите MENU .

2. Клавишами UP/DOWN выберите нужный канал.

В средней колонке отображается "множитель" на сколько точек (пунктов) сместится механизм триммируемого канала за одно нажатие кнопки триммера. Всего точек 120 в каждом направлении. Если установить множитель 10, то примерно 12 нажатий на триммер, приведут к полному отклонению данного механизма в крайнее положение.

В правой колонке отображается текущее состояние (положение) триммеров каждого канала.

3. Клавишами +/- установите желательное значение множителя на каждом канале.

4. Кратковременно нажмите MENU чтобы сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

5. EXIT – выход без сохранения изменений.

9. 9  IDLE-DOWN (холостой ход)

Холостой ход устанавливается для работы двигателя (ДВС) во время руления и приземления модели.

Установка минимально устойчивых оборотов:

1. В меню FUNC SETTING выберите пункт IDLE-DOWN, и нажмите MENU.

2. Клавишами UP/DOWN выделите состояние/значение.

3. Клавишами +/- установите требуемое значение/состояние.
(судя по всему двигатель должен работать, кнопками только установить RATE – нужные минимальные обороты)

3. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

4. EXIT – выход без сохранения изменений.

9. 10  FAIL SAFE

Позволяют выставить исполнительные механизмы в безопасную (с вашей точки зрения) позицию в случае потери сигнала.

(например: все рули влево и газ в 0, садимся на "авторотации"  :)))

(только для режима PCM!!! а значит для стандартного приемника бесполезна).

1. В режиме FUNC SETTING, выберите пункт FAIL SAF, и нажмите MENU .

2. Клавишами UP/DOWN выберите соответствующий канал.

3. Нажмите кнопку +/-, при этом значение "NOR" изменится на "F/S", а правее 
отобразится текущее значение установки в процентах. При этом, значение 000% соответствует не среднему положению стика, а самому нижнему, например "влево до конца" - для элеронов!!!

4. Сдвиньте стик в желательное положение и длительно нажмите кнопку MENU, пока не услышите звуковой сигнал. Новое значение (положение) будет записано и отображено.

5. Кратковременно нажмите MENU чтобы сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

6. EXIT – выход без сохранения изменений.

9. 11  TIMER (таймер обратного отсчета)

Таймер можно использовать для любой цели, но обычно он служит для того, чтобы напомнить Вам, что топливо может закончиться в ближайшее время.

Счетчик считает в обратном порядке, максимальная установка - 99 минут, 59 секунд

1. В меню FUNC SETTING выберите пункт TIMER, и нажмите MENU.

2. Клавишами UP/DOWN выделите пункт:

STATE - Состояние (INH / ACT)

MIN, SEC –  минуты, секунды (на рисунке неправильно, там часы...)

3. Клавишами +/- установите требуемое значение.

3. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и возврат в предыдущее меню.

4. EXIT – выход без сохранения изменений.

Управление таймером: START / STOP (Pause): - Переключатель "TRN" (тренер). Кратковременное нажатие выключателя – пуск таймера, еще одно нажатие остановка. Сброс – удержать несколько секунд EXIT.

Note: В последнюю минуту работы таймера, звуковой сигнал будет звучать каждую секунду.

9. 12  DISPLAY (отображение положения сервоприводов)

Отображает на экране перемещение стиков управления и работу переключателей каналов. Может быть особенно удобным при настройке моделей со сложными функциями микширования. По рывкам и дрожанию индикаторных полосок легко установить износ потенциометров.

1. В меню FUNC SETTING, выберите пункт DISPLAY, и нажмите MENU.

2. Наблюдайте на мониторе за перемещениием стиков (крутилок/тумблеров).

3. Для выхода в предыдущий экран нажмите MENU или EXIT

9. 13  FLAPTRIM (триммер флаперонов (Только для режима "Двойные элероны")

Если на модели используются флапероны (элероны как закрылки), с помощью этой функции можно скорректировать симметрию отклонения элеронов.

Если установить значение RATE минус 100%, то элерон, включенный в канал FLP, отклоняться вообще не будет. Если установить значение плюс 100%, то элерон в канале FLP, будет отклоняться в 2 раза больше, чем тот, что включен в канал AIL.

Note: Не работает при активированной функции "AIL-DIFF".

1. В меню FUNC SETTING, выберите пункт FLAP-TRIM, и нажмите MENU.

2. Клавишами UP/DOWN выделите: STATE - состояние и RATE - значение.

3. Клавишами + /- установите требуемое значение/состояние.

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и возврат в предыдущее меню.

5. EXIT - выход без сохранения изменений.

9. 14  AIL-DIFF (Дифференциал элеронов)

Только для режимов "Двойные элероны" или "Элевоны".

Дифференциал элеронов довольно хлопотная штука. Перечитав кучу литературы, я точно выяснил, что при работе элеронов, нежелательное курсовое отклонение все-таки возникает. А возникает оно из-за продольного смещения векторов подъемной силы при вращении, или из-за разницы лобового сопротивления правой/левой консоли при отклоненных элеронах, единого мнения нет.

Главное, вывод делается только один:  при крене самолета элеронами, возникает увод с курса в сторону крыла, с элероном отклоненным вниз. Для устранения этого эффекта предназначен программный микшер, с помощью которого можно настроить углы отклонения каждого элерона на необходимую величину.

Функцию можно использовать на моделях с двумя сервомоторами на элероны и одним (двумя) серво на закрылки. Закрылки включаются в канал CH6 (или CH5 и CH6, если используются две машинки), а серво элеронов в каналы CH1 и CH7.

Если вы используете функцию "Дифференциал элеронов", то использование элеронов как закрылков невозможно. Попытка включить еще и функцию "FLAPERON" приведет к надписи: OTHER WING MIX "ON". То есть уже используется другой микшер на крыльях. Элероны не могут работать как закрылки (флапероны), за исключением использовании функции AIRBRAKE.

Функция FLAP-TRIM также недоступна в этом режиме. Даже если Вы сделаете FLAP-TRIM активным, при использовании AIL-DIFF, - это не будет иметь никакого значения. Только функция AIRBRAKE может использовать управление элеронами в качестве закрылков, а точнее тормозов, в конфигурации AIL-DIFF).

1. В режиме FUNC SETTING выберите пункт AILD DIFF, и нажмите клавишу MENU .

2. Клавишами UP/DOWN выделите состояние,  значение (стиком выбрать направление движения).

3. Кнопками +/- измените выделенное значение/состояние.

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и возврат в предыдущее меню.

5. EXIT - выход без сохранения изменений.

9. 15  AIRBRAKE (Аэродинамический тормоз)

AIRBRAKE - функция, которая одновременно перемещает закрылки и рули высоты в заранее установленную позицию. Закрылки вниз и руль высоты тоже вниз, для компенсации возросшей подъемной силы крыльев с выпущенными закрылками. Такой режим можно использовать для снижения скорости модели на пикировании.

(В мануале упоминаются элероны (с раздельными серво), но я так и не смог найти способ их задействовать. Ведь при включенной функции "Флаппероны" – используются каналы №1 и №6, а в функции AIRBRAKE, 6-й канал это канал закрылков по умолчанию, и второй элерон перестает действовать…?)

Функция активируется в среднем положении трехпозиционного тумблера (IDL1), но доступны 2 режима работы: в режиме "MANUAL" – резкий выпуск рулей в установленную позицию, или в режиме "LNEAR" – автоматически (но плавно и пропорционально), при перемещении ручки газа ниже установленной позиции.

STATE – состояние INH / ACT.

AIL1 – ?

AIL2 – ?

FLAP – позиция выпуска закрылков

ELEV – позиция руля высоты

ELE_DELAY – задержка для рулей высоты (более "мягкий" перевод рулей в установленную позицию)

MODEL – "MANUAL" / "LNEAR" режим работы функции. С мануал понятно, а для автоматического режима надо выбрать "LNEAR", установить ручку газа в позицию ниже которой начнется выпуск рулей и длительно нажать кнопку MENU. Положение ручки будет запомнено, отразится например "LNEAR < 35", что означает:

При включенном положении трехпозиционного переключателя в положение IDL1, передвижение ручки газа ниже 35% хода, приведет к началу выпуска рулей в позицию "торможения". Примерно так.

1. В меню FUNC SETTING выберите пункт AIRBRAKE и нажмите MENU

2. Клавишами UP/DOWN выделите нужный элемент.

3. Клавишами +/- установите требуемое значение/состояние.

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и возврат в предыдущее меню.

5. EXIT – выход, без сохранения изменений.

9. 16  ELEVFLAP (Микшер руля высоты на закрылки)

Микшер ELEV-FLAP - запрограммирован на использование закрылков, которые будут работать в противоходе с рулем высоты. Может быть использован для совершения более резких маневров по тангажу, как то: квадратные петли и т.п.

Выключателем этого режима служит тумблер "Gear".

Другие микшеры крыла – недопустимы.

Для установки хода закрылков:

1. В меню FUNC SETTING выберите пункт ELEFLAP, и нажмите MENU.

2. Клавишами UP/DOWN выделите нужный элемент 
(состояние, ход закрылков вверх, ход вниз).

3. Клавишами +/- установите нужное значение/состояние.

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

5. EXIT – выход, без сохранения изменений.

9. 17  V–TAIL (Микшер V-образного хвоста)

Микшер V-образного хвоста совмещает функции рулей высоты и рулей направления. Отклонение рулей (сервомашинок) может быть установлено отдельно для каждой рулевой поверхности. Используются каналы №2 и №4 ("ELE" и "RUD")

Note: если функция V-TAIL активирована, Вы не можете активировать функции ELEVON или AILVATOR. Если одна из этих функций будет активна, то появится сообщение об ошибках, и Вы должны будете отключить одну из функций.

1. В меню FUNC SETTING выберите пункт V-TAIL, и нажмите клавишу MENU  .

2. Клавишами UP/DOWN выберите нужный элемент.

3. Клавишами  +/- установите требуемое значение/состояние.

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.

5. EXIT – выход без сохранения изменений.

9. 18  ELEVON (Элевоны для летающего крыла)

Этот режим используется на моделях схемы "летающее крыло" (бесхвостка), при этом элероны совмещают в себе функцию рулей высоты, используя по одному сервоприводу на каждый элевон.

Отклонение рулей в качестве элеронов настраивается "поштучно" вверх/вниз (этим можно установить как бы дифференциальное отклонение элеронов, вверх - больше угол).

А отклонение их в качестве рулей высоты устанавливается одинаковым для каждого руля по ходу вверх и вниз, дифференциал здесь совершенно ни к чему.

1. В меню FUNC SETTING выберите пункт ELEVON и нажмите клавишу MENU.

2. Клавишами UP/DOWN выберите нужный элемент.

3. Клавишами +/- установите требуемое значение/состояние.

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

EXIT – выход без сохранения изменений.

Применение:

Требует использования каналов CH1 и CH2.

Пример настройки: (использован реверс на канале №2)

STATE – ACT	микшер включен

AIL1 – 070  100	ход левого руля как элерона вниз меньше, вверх больше

AIL2 – 100  070	ход правого руля как элерона вверх больше, вниз меньше

ELE1 – 060	в качестве руля высоты ход одинаковый

ELE2 – (-060)	в качестве руля высоты ход одинаковый (только знак отрицательный)

9. 19  SNAP-ROLL (силовая бочка?)

Пилотажная фигура. В двух словах выполняется следующим образом. Элероны, руль направления в сторону вращения, руль высоты вверх, малый газ. Перед выполнением модель нужно разогнать. Выполняется одно вращение. Сложность выполнения в том, чтобы модель сделала одно вращение и зафиксировать горизонтальный полет. Вращение может быть вправо, влево, а также вверх, и вниз.

С большим трудом представляю себе человека, использующего эту функцию.

Жесткими установками сбацать пилотажную фигуру (маневр), который самолет будет исполнять по мановению тумблера "TRN", при постоянно изменяющихся условиях полета...??? Мираж... Лучше уж руками...

1. В меню FUNC SETTING выберите пункт SNAPROLL и нажмите клавишу MENU  .

2. Клавишами +/- установить нужные состояние /значения (процентный ход рулей и DIRE – направление выполнения фигуры... предполагаемое, я думаю, направление... :)

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

EXIT – выход без сохранения изменений.

***********************************

9. 20  THROTTLE-NEEDLE (микшер управления иглой жиклера)

Программный микшер, который автоматически управляет, иглой жиклера (используя канал CH8) в зависимости от положения рычага газа. Говорят, что эта  настройка режима работы двигателя позволяет уменьшить вероятность залить двигатель при полете на малом газе, или в перевернутом положении. Похоже что по кривым можно изменять состав смеси, обогащая, или обедняя ее в разных положениях ручки газа.

1. В меню FUNC SETTING выберите пункт THRONEEDL, и нажмите клавишу MENU.

2. Клавишами UP/DOWN выберите нужный элемент.

3. Клавишами +/- установите выбранное значение.

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.

5. EXIT – выход без сохранения изменений.

9. 21  P. MIX 1 5 (программируемые микшеры № 1 - 5)

Назначение микшеров состоит в том, чтобы установить связь между каналами "Master" и "Slave".

Такая необходимость может возникнуть по разным причинам. К примеру, компенсация рулем поворота увода с курса, при крене. Можно даже, назначив канал сам на себя, получить увеличенный ход этого исполнительного механизма (хоть вдвое :). Зависимость между каналами является линейной.

1. В меню FUNC SETTING выберите меню PROG. MIX, нажмите клавишу MENU.

2. Клавишами UP/DOWN выберите, например, MIX1, нажмите  MENU .

3. Перемещение в меню - клавиши  UP/DOWN.

4. Клавиши +/-   - изменить значение/состояние.

5. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.

6. EXIT – выход без сохранения изменений.

P. MIX 1 - 5:

INH:/ACT: - микшер отключен/включен.

Offset – сдвиг/коррекция положения (у меня не действует ни на что...)

MASTER: - входной канал

SLAVE: - выходной канал.

UPRATE: - ход вверх (нечто вроде %)

DNRATE: - ход вниз

SW: - NOR/IDL1/IDL2, ON, OFF. (3 положения тумблера, или всегда включен/выключен. Зачем положение выключен – мне непонятно, это то же самое, что функция неактивна...)

9. 22  P. MIX 6-7 (программируемые микшеры № 6 - 7)

А это уже более ценные микшеры. Здесь возможно использование кривых, то есть можно установить нелинейную зависимость взаимодействия между каналами. А возможно и наоборот, назначив мастером, к примеру, канал газа, на слейве выставить одинаковые значения по всем 5 точкам. При этом, вне зависимости от положения ручки газа, ведомый канал будет сохранять установленное положение. Таким образом у меня выставлено положение закрылков, в зависимости от положения 3 позиционного тумблера:  NOR – закрылки убраны, IDL1 – взлетный режим, IDL2 – посадочный режим

1. В меню FUNC SETTING выберите меню PROG. MIX, нажмите клавишу MENU.

2. Кнопками UP/DOWN выберите MIX6 (7), нажмите кнопку MENU .

3. Кнопками +/-  изменить выбранное значение/состояние.

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.

5. EXIT – выход без сохранения изменений.

P. MIX 6 - 7:

INH:/ACT: микшер отключен/включен.

MASTER: входной канал

SLAVE: выходной канал.

SW: NOR/IDL1/IDL2, ON, OFF. (3 позиции тумблера, или всегда включено)

CURVE: настройки кривой зависимости 0 - 100% (по 5 точкам).

9. 23  AILVATOR (Руль высоты на двух сервах)

Некоторые модели используют два сервопривода для руля высоты, включенных в отдельные каналы приемника. Плюсы: возможность настраивать центр и расходы каждого сервопривода. Точность отработки рулей на фигурах (промежуточный вал, соединяющий две половинки рулей, обычно подвержен скручиванию, наподобие торсиона, и половинка руля управляемая через этот вал отрабатывает меньший угол). Дополнительно можно использовать рули высоты, как элероны (ELE 3, ELE 4), вертлявость самолета должна улучшиться...

НО!

Попытка задействовать этот микшер к успеху не привела. Какие значения не ставил для ELE1, 2, они тут же стираются (обнуляются) при попытке сохранить настройки, и канал элеватора не работает вообще.

1. В режиме FUNC SETTING, выберите пункт AILVATOR, и нажмите клавишу MENU  .

2. Клавишами UP/DOWN выберите соответствующее поле.

3. Клавишами +/- установите желательное значение/состояние.

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.

5. EXIT – выход без сохранения изменений.

9. 24  THROTTLE DELAY (задержка дросселя)

ОПАСНО!!! НЕ АКТИВИРОВАТЬ НА САМОЛЕТЕ С ПОДКЛЮЧЕННЫМ БОРТОВЫМ ПИТАНИЕМ!!!

Даже если стик газа стоит в положении минимум, при активации функции двигатель (электро) включается на полный газ!!! (проверено на себе...)

Используется, чтобы замедлить ответ сервомотора дросселя, чтобы имитировать медленный ответ двигателя на движение стика газа (типа газотурбинный двигатель).

40%-ая установка задержки соответствует секундной задержке, в то время как 100 % занимает приблизительно восемь секунд.

Эта функция может также использоваться, чтобы создать "медленный сервопривод" на другом канал, подключив сервомотор (Исключая: створки шасси) во вспомогательный канал, например 8, и затем использовать микширование.

В режиме FUNC SETTING, выберите пункт THRDELAY, и нажмите клавишу MENU  .

Нажмите клавишу  UP/DOWN, чтобы выбрать экран THRDELAY.

Нажмите * + "или" - "клавишу , чтобы изменить выбранное значение.

Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и возврат в предыдущее меню.

Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения.

9. 25  AUX-CH (Дополнительные каналы 5-9)

Назначает для каналов 5-9 органы управления (крутилки/тумблер). Кроме того,  включает реверс сервомотора 9 канала,

##### Note: функции 9 канала отображаются на экране AUX-CH, только в режиме  PCM модуляции. (PPM – модуляция не поддерживает 9 канал).

1. В режиме FUNC SETTING, выберите пункт AUX-CH и нажмите клавишу MENU  .

2. Клавишами UP/DOWN выберите нужный канал

3. Клавишами +/-  выберите орган управления один из списка:

NULL – нет управления этим каналом (можно только миксами назначить выход на него).

GEAR – тумблер "Шасси" управляет (дискретное переключение).

PIT TRIM – крутилка "Pit Trim" управляет этим каналом (пропорциональное управление)

HOV PIT – крутилка "Hov Pit" управляет этим каналом (пропорциональное управление)

HOV THR – крутилка "Hov Thr" управляет этим каналом (пропорциональное управление)

4. Кратковременное нажатие MENU - сохранить настройки и возврат в предыдущее меню.

5. EXIT – выход без сохранения изменений.

*******************************************************************************************************************************

Для стандартных прошивок:
Если до включения зажать "menu" и "exit" это вызывает стирание всех установок.

Как прошивать аппу - http://forum.rcdesign.ru/f4/thread139588-34.html#post1807051

Альт. Прошивка - http://forum.rcdesign.ru/f8/thread192477.html

Альт. прошивка - http://forum.rcdesign.ru/f8/thread182549.html

Как разобрать  стик - http://forum.rcdesign.ru/f4/thread139588-23.html#post1680189

Калибровка -  http://forum.rcdesign.ru/f4/thread139588-38.html#post1850156

Что с чем биндится - http://forum.rcdesign.ru/f4/thread139588-74.html#post2048439

Прошивка ER9x - http://forum.rcdesign.ru/blogs/54475/blog12389.html

***

P.S:

Огромная благодарность пользователям http://forum.modelka.com.ua/ и http://forum.rcdesign.ru/

Благодаря Вам удалось собрать по зернышку крупицы информации, полезные советы, и попытаться их сложить в одну кучу.

Дополняйте, поправляйте.

Цель человека – знания. Цель пилота – летать. А если летает пилот знающий...На это и смотреть приятно. :)

Wanderer73

# Text boxes

Гнездо зарядки