# Проблема заключается в следующем: есть пульт «Turnigy» 9XR, бесколлекторный мотор «Turnigy» 2836 (для вертолетов 450-размера 3700 об/Вольт), собственно регуляторы «HobbyKing» 50A (и 60А тоже) ESC 4A UBEC, приемник (сбинденный с пультом и подключенный к регулятору), карта программирования для регуляторов «HobbyKing» ESC, ну и питание 3S. При программировании с карты все настройки устанавливаются, мне так кажется, когда прослушиваю тоны и сигналы в режиме программирования с пульта. Стик газа в пульте привязан к регулятору (минимум-максимум), настройки управления газом на третьем канале установлены в пульте по всем параметрам, реверс отключен и все проверено многократно. Однако, при подключении вроде бы настроенного регулятора (для обоих регуляторов 50А и 60А – одинаково), мотор пищит и дергается (еще и греется регулятор). По инструкции это - реакция на то, что стик не в нуле, однако в пульте все нормально, триммеры выведены в нуль, стик в настройках в нулевой позиции. Никакие попытки изменения в настройках пульта ситуацию не изменяют. Однако, если тут же ввести в начальной установке модели в пульте реверс для стика газа, регулятор перестает пищать, отрабатывает сигналы записи настройки, но двигатель не запускается. В этом случае, сразу перевожу реверс газа в настройках пульта обратно в нормальное положение – и двигатель прекрасно работает, регулируется все как надо, но только до выключения приемника. После повторного включения питания регулятора и приемника, все пропадает, мотор опять пищит и т.д. В настройках пульта ничего не меняется (изменения сохраняются в памяти). Облазил все форумы, проверил многократно настройки пульта – ничего исправить не могу. Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Буду весьма благодарен за помощь…Что то упустил при настройках… но что?