LiS

Регистрация

30.01.2006

Адрес

Алма-Ата, Казахстан

Возраст

50

Сообщений

238

http://forum.rcdesign.ru/f91/thread148049-8.html

Хочу предложить свой вариант поискового маячка. Подключается на свободный - дискретный канал (5) можно на любой другой это не принципиально, но если канал управляется тумблером – это удобнее.
Как работает: если возникла необходимость - включите с пульта. При отсутствии сигнала находится в режиме ожидания.
Собирается за 15 минут из подручных материалов (лишь бы они были под рукой)
что необходимо:
1 - Неисправная серва (электроника должна работать, использовал с поврежденным редуктором).
2 - Пищалка активная
3 - Любая плата от какого либо электронного устройства с которой можно выпаять пару одинаковых резисторов номиналом от 2 до 10 кило Ом (я взял со сгоревшей материнской платы от компа)

Из сервы извлекаем плату контроллера, отпаиваем двигатель привода и три провода от резистора.
Вместо дижка припаиваем пищалку, вместо переменного резистора два одинаковых номиналом от 2 до 10 КОм.
Готовое изделие желательно упаковать в термоусадку.

- Миниатюры

- http://forum.rcdesign.ru/f91/thread148049-8.html