Boat-100A/Boat-125A/Boat-200A

Фразы. 1 войдите в режим программирования

1. Подключите двигатель и приемник регулятор скорости, но не подключайте аккумулятор еще.

2. Включить передатчик и переместите ручку управления газом в положение полный газу  (в полном объеме). Пожалуйста, обратите внимание: большинство Futaba передатчиков канал газа отменено по умолчанию.

3. Подключите аккумулятор, произойдет инициализация контроллер о чем известит музыкальный тембр.

Фразы. 2 Программирования

После 3 секунд, то контроллер начинает пищать последовательностью тонов - музыкальный тон следуют один или несколько звуковых сигналов. Каждая последовательность представляет собой параметр, который Вы можете запрограммировать и повторяется 3 раза.

Параметры:

| ♪— | Music Tone + 1 Beep | Options 1. Тип батареи |
| --- | --- | --- |
| ♪— — | Music Tone + 2 Beeps | Options 2. Установка дросселя |
| ♪— — — | Music Tone + 3 Beeps | Options 3. Настройка тормоза / вертолет |
| ♪— — — — | Music Tone + 4 Beeps | Options 4. Направление вращения |
| ♪— — — — — | Music Tone + 5 Beeps | Options 5. Синхронизация |
| ♪— — — — — — | Music Tone + 6 Beeps | Options 6 (PWM) настройка 8Khz/16khz |

Шаг 1. Начиная программировать суб-опции.

Когда вы слышите последовательности параметр, который вы хотите запрограммировать, переместите ручку управления газом в положение центра ввести дополнительные параметры.

Контроллер начнет издавать звуковые сигналы азбуки Морзе последовательность коротких и длинных звуковых сигналов, представляющих возможных вариантов программирования, вы можете выбрать для выбранного параметра. См. Таблица 2 перечень все программируемые параметры. Каждый параметр последовательность повторяется 3 раза

Шаг 2. Выбрать и сохранить, выберите опции переместить ручкой газа обратно в положение полный газ. Когда вы слышите последовательности параметр, который вы хотите выбрать. Контроллер будет затем сохранить выбранный параметр, и звучит длинный звуковой сигнал подтверждения. Затем он возвращается к началу и программирование последовательности (2 фразы).

Шаг 3. Полное программирование и параметры сохранения. Настройка всех параметров необходимо изменить.

Когда полный, перемещение ручки управления газом к низшему (нижнем) положении. Контроллер будет сохранить все параметры и повторной инициализации в нормальном режиме, так что вы можете начать свой мотор.

В таблице ниже представлены различные варианты настроек для каждого параметра:

*  - установка по умолчанию

| 1.♪— For (2S-7S)-ESC Тип батареи , и число банок |  |
| --- | --- |
| • — 1 Короткий + 1 Длинный | NiMh/NiCD автоматическая отсечка-0.8V/Напряжение Отсечки |
| • — — 1 Короткий + 2 Длинный | 7S Li-Po (25.9V) – 21V напряжение отсечки |
| • — — — 1 Короткий + 3 Длинный | 6S Li-Po (22.2V) –18V напряжение отсечки |
| • — — — — 1 Короткий + 4 Длинный | 5S Li-Po (18.5V) – 15V напряжение отсечки |
| • — — — — —1 Короткий + 5 Длинный | 4S Li-Po (14.8V) – 12V напряжение отсечки |
| • — — — — — — 1 Короткий + 6 Длинный | 3S Li-Po (11.1V) – 9V напряжение отсечки |
| • — — — — — — — 1 Короткий + 7 Длинный | 2S Li-Po (7.4V) – 8V напряжение отсечки |

| 2. Дроссель Установка ♪— — |  |
| --- | --- |
| •• — 2 Короткий Short + 1 Длинный | Авто Дросселирования * |
| •• — — 2 Короткий + 2 Длинный | 1.1ms и 1.8ms |
| •• — — — 2 Короткий + 3 Длинный | Жесткий старт * |
| •• — — — — 2 Короткий + 4 Длинный | Мягкий старт |

| 3. Установка тормоза ( для обычных самолетов) ♪— — — |  |
| --- | --- |
| ••• — 3 Короткий + 1 Длинный | Без тормоза |
| ••• — — 3 Короткий + 2 Длинный | Мягкие Тормоза * |
| ••• — — — 3 Короткий + 3 Длинный | Средний Тормоз |
| ••• — — — — 3 Короткий + 4 Длинный | Жесткие Тормоза |

| 4. Старт и направление вращения ♪— — — — |  |
| --- | --- |
| •••• — 4 Короткий + 1 Длинный | Вращение По Часовой Стрелке * |
| •••• — — 4 Короткий + 2 Длинный | Вращение Против Часовой Стрелки |
| •••• — — — 4 Короткий + 3 Длинный | Мягкий Среза |
| •••• — — — — 4 Короткий + 4 Длинный | Жесткий Среза |

| 5. Режим Синхронизации ♪— — — — — |  |
| --- | --- |
| ••••• — 5 Короткий + 1 Длинный | 1º - Для 2-4 полюс Inrunner Motors * |
| ••••• — — 5 Короткий + 2 Длинный | 7º - Для 6-8 полюсных моторов |
| ••••• — — — 5 Короткий + 3 Длинный | 15º- Для 10-14 полюсных моторов |
| ••••• — — — — 5 Короткий + 4 Длинный | 30º - Для 10-14 высоко оборотистых моторов |

| 6. Широтно-импульсной модуляции (PWM) настройка ♪— — — — — — |  |
| --- | --- |
| •••••• — 6 Короткий + 1 Длинный 8KHz | – рассчитана для мало полюсных низко оборотистых моторов* |
| •••••• — — 6 Короткий + 2 Длинный 16KHz | – Для большинства моторов |

* - установка по умолчанию