Привязка, безопасный отказ, проверка дальности,

безопасный индикатор дальности системы  FrSky

Привязка приёмника:

- Включите передатчик, удерживая кнопку программирования.

Освободите его через несколько секунд. Красный диод на модуле

передатчика будет мигать с указанием того, что передатчик готов

для связки с приёмником.

- Подключите аккумулятор приёмника удерживая кнопку приёмника.

Индикатор на приёмнике будет мигать

- Выключите приёмник.

- Выключите передатчик.

- Включите передатчик. Подключите батарею к приёмнику, когда красный индикатор передатчика включен. Индикатор на приёмнике будет показывать, что он получает команды от передатчика.

Безопасный отказ:

- После того как приёмник будет связан с передатчиком, кратковременно

нажмите F/S Range кнопку на приемнике, зелёный светодиод моргнёт

два раза. Безопасный отказ установлен.

Если вам не нужен безопасный отказ больше, просто повторно

привяжите приёмник.

Проверка дальности:

1.  Поднимите модель на высоту 60 см от земли

2.  Включите передатчик и приёмник, а затем нажмите и удерживайте

нажатой клавишу F/S Range в течении 4 секунд.

Красный светодиод передатчика поменяется на зелёный, мощность

передатчика будет сокращена до 1/1000 от номинальной мощности.

Эффективное расстояние будет сокращено до 1/30 от нормального

значения, т.е. расстояние сократится до чуть выше 30 метров.

- Все элементы управления должны рулиться до 30 метров.

- Нажать F/S Range ещё раз, светодиод красный, проверка завершена.

Безопасный индикатор дальности:

- Когда модель близка к максимальным расстояниям контроля,

реакция модели будет замедляться. Это значит, что модель нужно

возвращать к передатчику.