МАЩЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО “HOBBY KING” G-OSD3.

Чтоб попасть в меню, нажмите кнопку “C” и включите питание OSD.

Кнопка “B” перемещает курсор “>” вверх, “C” - вниз, “A” – выбор содержимого строки.

Для определения места Вашей модели при включенном питании OSD нажмите и отпустите кнопку “A”, на экране появится информация долготы и широты.

Стандарт PAL имеет чуть больший размер экрана, чем стандарт NTSC.

Меню.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

*      > TV Format: PAL (NTSC)                                                                                                              *

*           Speed Unit: KPH (MPH)                                                                                                              *

*           Time Zone: 5 (0 ÷ 12, -11÷ - 1; устанавливается Ваш часовой пояс. В Башкирии 5)           *

*           Adj v1 +  ┌┐ 0.0 (устранение погрешности U питания видеокамеры)                                  *

*           Adj v1 –                                                                                                                                        *

*           Adj v2 +  ┌┐ 0.0 (устранение погрешности U питания ESC, OSD, видеопередатчика)      *

*           Adj v2 –                                                                                                                                        *

*           ZERO            0.0A                                                                                                                        *

*           Adj A +                                                                                                                                         *

*           Adj A -                                                                                                                                          *

*           Load default                                                                                                                                  *

*                                                                                                                                                                 *

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Мигание красного светодиода на антенне GPS говорит об отсутствии спутников. Количество спутников показывается в верхнем правом углу экрана.

ВНИМАНИЕ!

При подключении видеокамеры к OSD, не подключайте плюсовой провод к среднему контакту разъёма “Camera”.

На плате GPS есть специальный разъём для контроля за питанием видеокамеры.

Для исключения неприятных моментов, питайте видеокамеру аккумулятором 2S.