BINDING  (привязка приемника к передатчику).

Включите приемник, удерживайте кнопку ”BIND”, включите передатчик. Когда заморгает приемник зеленым, значит связь установлена. Держите приемник и передатчик в пределах метра друг от друга.

Если не получилось, попробуйте еще раз.

ФУНКЦИИ  МЕНЮ

1. EPA. УСТАНОВКА КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК.

Используйте это, для установки предельного значения поворота колес в каждую сторону, конечных значений газа (вперед, назад), а также предельных значений канала AUX.

EPA, корректируется в пределах: 0~120 %, значение по умолчанию 100 %

1. Нажмите "ENTER" на пульте, чтоб войти в функциональное меню. Нажимайте + или

“-”, чтобы выбрать "EPA". Нажмите "ENTER" и попадете в EPA корректирующий интерфейс.

2. Нажимайте "ENTER", чтобы выбрать каждый настроечный элемент, а затем нажимайте +, чтобы увеличиться или “-”, чтобы уменьшить значение соответствующего элемента.

3. Нажмите EXIT, чтобы сохранить Ваши установки и вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажать EXIT снова, чтобы возвратиться в Основной Экран.

Термины:

F - вперед, B - назад, ST - руль, TH - газ, AUX – микширование

2. D/R .  ДВОЙНЫЕ РАСХОДЫ.

D/R используется, чтобы изменить амплитуду действия сервомеханизма рулевого управления.

Увеличение D/R сделает действие рулевого колеса более чувствительным.

- D/R имеет диапазон корректирующих значений амплитуды: 0~120 %, значение по умолчанию POS0 составляет 100 %, значение по умолчанию POS1 составляет 70 %.

Нажатие ST.D/R на пульте позволит выбрать POS0 ИЛИ POS1, и значение отобразится в секторе основного экрана.

1. Нажмите "ENTER", чтобы войти в ГЛАВНОЕ МЕНЮ.

2. Нажмите + или “-“, чтобы выбрать D/R, и нажмите "ENTER", чтобы войти в D/R-корректирующий интерфейс.

3. Нажмите +, чтобы увеличиться и “-”, чтобы уменьшить значение D/R.

4. Нажмите EXIT, чтобы сохранить Ваши установки и вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажать EXIT снова, чтобы возвратиться в Основной Экран.

Термины:  POS - ПОЗИЦИЯ

3. S_TRIM.   САБТРИММЕРЫ.

Используйте эту функцию, чтобы корректировать нейтральное положение триммера управления

поворотом и триммера газа.

S_SUB, имеют диапазон значений:-100 - +100. Значение по умолчанию 0.

1. Нажмите "ENTER", чтобы войти в ГЛАВНОЕ МЕНЮ.

2. Нажмите + или “-“, чтобы выбрать S_TRIM, и нажмите "ENTER"

чтобы попасть в корректирующий интерфейс.

3. Нажмите +, чтобы увеличиться и “-”, чтобы уменьшить SUB значение.

4. Нажмите EXIT, чтобы сохранить Ваши установки и вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажать EXIT снова, чтобы возвратиться в Основной Экран.

Термины:  ST – ТРИММЕР УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ, TH – ТРИММЕР ГАЗА

4. REV.    ИНВЕРСИЯ.

Эта функция изменяет направление движения сервомоторов на противоположное.

1. Нажмите "ENTER", чтобы войти в ГЛАВНОЕ МЕНЮ.

2. Нажмите + или “-“, чтобы выбрать REV, и нажмите "ENTER", чтоб попасть в настроечный интерфейс.

3. Нажимайте "ENTER", чтобы выбрать нужный Канал.

4. Нажмите +, или “-”, чтобы выбрать "REV" или ", NOR".

5. Нажмите EXIT, чтобы сохранить Ваши установки и вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажать EXIT снова, чтобы возвратиться в Основной Экран.

Замечание: Значения, установленные TRIM или sub_trim, изменяются на противоположные.

ТЕРМИНЫ: ST – ТРИММЕР УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ, TH – ТРИММЕР ГАЗа,

AUX – канал AUX

5. ST CURV.  СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ.

Эта функция используется, чтобы изменить чувствительность сервомеханизма рулевого управления.

Это не имеет никакого влияния на максимальное отклонение сервомотора.

Замечание: Когда установка не изменена, или характеристики модели неизвестны, начальная установка 0 % (когда EXP установлен в 0 %, сервомотор перемещается линейно).

1. Нажмите "ENTER", чтобы войти в ГЛАВНОЕ МЕНЮ.

2. Используйте клавиши +/-, чтобы выбрать функцию ST-CURV и нажать ENTER.

3. Используйте клавиши +/-, чтобы изменить значение.

4. Нажмите EXIT, чтобы сохранить Ваши установки и вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажать EXIT снова, чтобы возвратиться в Основной Экран.

Значения ST-CURV изменяются в диапазоне:-100 % ~ + 100%. Значение по умолчанию 0 % (Линейны)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПОНЕНТЕ

1. Когда Вы хотите ускорить реакцию управления, используйте кнопку (+), чтобы корректировать значение

2. . Когда Вы хотите сделать реакцию управления более плавной, используйте кнопку(-), чтобы корректировать значение.

2. Нажмите EXIT, чтобы сохранить Ваши установки и вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажать EXIT снова, чтобы возвратиться в Основной Экран.

Тепмины:  М - РЕЖИМ, R - ЗНАЧЕНИЕ

6. TH CURV.  CКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ГАЗА.

Эта функция используется для ускорения или замедления реации изменения значения ГАЗА и ТОРМОЗА . Это не имеет никакого влияния на значения конечных точек сервомотора для обоих сторон.

Возможен выбор из трех видов кривых (EXP/VTR/CUR).

Замечание: Когда условия движения хорошие и пробуксовки нет, установки каждой кривой устанавливают в положительную сторону (быстрая сторона). Когда поверхность дороги является скользкой и приводные колеса проскальзывают, устанавливают каждую кривую в отрицательную (умеренная) сторону.

Замечание: Реакция тормоза настраивается только по экспоненте.

выбрать “0.1.2.... Я”

3. Нажмите "ENTER" на дисплее, чтобы сохранить ИМЯ и возвратиться к МОДЕЛЬНОМУ Экрану..

4. Нажмите "EXIT", чтобы сохранить Вашу настройку и выйти из EDT назад к функции

интерфейсное меню.

СКОПИРУЙТЕ ОДНУ ПАМЯТЬ ДРУГОМУ:

1. Нажмите + или “-”, чтобы выбрать "CPY".

2. Нажмите "ENTER", чтобы ввести режим копии, Нажать “+” или “-”, чтобы выбрать “Mod01.... Mod15”

3. Нажмите "ENTER", чтобы сохранить Вашу настройку и Нажать интерфейс CPY ухода "ВЫХОДА", и  назад к функциональному интерфейсу меню.

7. ABS.  Автоматическая блокировка колес.

Когда триммер газа установливается в максимум со старта, при скользкой дороге колеса будут пробуксовывать и автомобиль не будет ускоряться плавно. Когда при старте функция активизирована ,  газ автоматически переключится  в предустановленную точку, чтобы колеса не пробуксовывались и автомобиль ускоряется плавно.

- Когда триммер газа движется к предустановленной позиции (TRI), значение газа движется к предварительно установленной более аккуратной позиции (POS).

- Когда триммер газа (курок) нажимается так, чтобы колеса не прокручивались, автомобиль автоматически ускорится до установленной скорости.

- Эта функция эффективна только при старте. Эта функция должна быть активизирована при каждом старте.

- Когда триммер газа немного возвращен, функция Start автоматически дезактивизируется

и триммер газа возвращается к нормальной работе.

1. Нажмите "ENTER", чтобы войти в главное меню

2. Используйте клавиши +/-, чтобы выбрать функцию ATS и нажмите ENTER.

3. Нажмите ENTER, чтобы выбрать TRI (положение триммера газа). Использование +/-, чтобы изменить значение. Амплитуда:

- 100 % ~ + 100 %..

4. Нажмите ENTER, чтобы выбрать POS (Предварительно установленная Позиция) элемент. Использование +/-, чтобы изменить значение. Амплитуда:

0 % ~ 100 %.

5. Нажмите ENTER, чтобы выбрать DLY (время задержки системы автоматического перевода) элемент. Использование +/-, чтобы изменить значение. Амплитуда:

0~100.

6. Нажмите ENTER, чтобы выбрать MOD (режим) элемент. Использование +/-, чтобы изменить INH (выкл) или RDY(активна).

7. Нажмите EXIT дважды, чтобы сохранить и возвратиться в основное меню, нажать EXIT снова, чтобы возвратиться к Основному Экрану.

- MODEL.

Копирование  в память установок для другой модели.

9. SPEED.   СКОРОСТЬ СЕРВОМОТОРА.

Эта функция включает элементы установки: СКОРОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ и СКОРОСТЬ ГАЗА.

1. Нажмите "ENTER", чтобы войти в главное меню

2. Используйте +/-Клавиши, чтобы выбрать функцию SPEED и нажите ENTER.

3. Нажмите ENTER, чтобы выбрать установку ST или HT

4. Используйте +/-Клавиша, чтобы изменить значение.

5. Нажмите EXIT, чтобы сохранить Ваши установки и вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажать EXIT снова, чтобы возвратиться в Основной Экран.

Быстрое управление вызовет мгновенную потерю управления, потерю скорости или вращение.

Поэтому данная функция эффективна в таких случаях. Эта функция ограничивает предельную скорость управления. (Функция задержки)

- Скорость управления при повороте рулевого колеса (направление ПОВОРОТА FL) и

его возврате (направление BK) могут быть независимо установлены.

- Если рулевое колесо поворачивается медленнее чем выбранная скорость, сервомеханизм рулевого управления не эффективен.

SPD.FL - СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ  ВПЕРЕД   Диапазон: 0~100%, по умолчанию:0

SPD.Bk – СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ  НАЗАД    Диапазон:  0~100%, по умолчанию:0

Термины:

RATE - соотношение тормоза между 3м каналом и 2м каналом. Значение по умолчанию: 0-120 %.

EN - выключатель этой функции. Выберите "ON", чтобы включить функцию, и "OFF" чтобы

выключить ее.

13. MIX.   Cмешивание.

Эта функция позволяет применять смешивание между управлением, газом, и 3-м каналом. Есть основной канал и подканал в MIX. Сервомотор

путешествуйте значение канала sub изменено наряду с изменением магистрального канала

согласно норме установки.

1. Нажмите "ENTER", чтобы войти в основное меню

2. 2. Используйте клавиши +/-, чтобы выбрать функцию BR_MIX и нажмите ENTER.

3. Нажмите ENTER, чтобы выбрать элемент.

4. Во-первых установка основного канала. Выберите канал Номер (ST, TH, AUX) используя “+” или “-“. L и R отдельно соответствуйте норме левых и правых сервомоторов соединения основного канала.

5. Во-вторых установите вспомогательный канал. Выберите канал Номер (ST, TH, AUX) используя “+” или “-“. L и R отдельно соответствуйте норме левых и правых сервомоторов, выбранных в subканал.

6. Треть Нажимает ENTER, чтобы выбрать элемент EN. Использование +/-, позволит выбрать "ON" или "OFF" функцию.

7. Нажмите EXIT, чтобы сохранить Ваши установки и вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажать EXIT снова, чтобы возвратиться в Основной Экран.

Пример:

ST: L 50 % R 30 %,

TH: L 20% R 50%

EN: выбран ON

Если газ составляет 60 % справа и сервомотор руля, составляет 50 % справа,

то после установки сервомотор газа будет: 50*30 % + 60 %*50 % = 45 %. Сервомотор газа будет действовать вместе сервомотором управления.

14. ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

Эта функция позволяет ограничить ГАЗ до выбранного значения от максимального. Эта функция активизируется выключателем на пульте. Это предназначено для предотвращения несчастного случая. Повторное нажатие выключателя возвращает значение газа к исходному значению.

1. Нажмите "ENTER", чтобы войти в ГЛАВНОЕ МЕНЮ

2. Используйте клавиши +/-, чтобы выбрать функцию TH HOLD и нажмите ENTER.

3. Используйте клавиши +/- чтобы изменить значение.

4. Нажмите EXIT, чтобы сохранить Ваши установки и вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажать EXIT снова, чтобы возвратиться в Основной Экран.

Термины: VOLUE – ЗНАЧЕНИЕ ГАЗА. Диапазон:-120 % к +120 %.

14. F/S.   FAIL SAVE.

Эта функция не работает при РРМ режиме (у нас его и нет). При исчезновение сигнала RF, приемник корректирует Управление или Газ или оба до предварительно установленных значений. Эти значения могут быть установлены через функцию FAIL SAVE.

1. Нажмите "ENTER", чтобы войти в главное меню.

2. Используйте клавиши +/-К, чтобы выбрать функцию F/S и нажмите ENTER.

3. Нажмите ENTER, чтобы выбрать элемент.

4. Используйте клавиши +/-, чтобы изменить значение.

5. Нажмите EXIT, чтобы сохранить Ваши установки и вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажать EXIT снова, чтобы возвратиться в Основной Экран.

Термины: ST-значение канала Управления . Диапазон -120 % к +120 %. Значение по умолчанию: 0 %.

15. NEUTRAL.   НЕЙТРАЛЬ

Эта функция может калибровать нйтраль РУЛЕВОГО КОЛЕСА или Триггера ГАЗА.

1. Нажмите "ENTER", чтобы войти в главное меню.

2. Используйте клавиши +/-, чтобы выбрать функцию NEUTRAL и нажмите ENTER.

3. Используйте клавиши +/-, чтобы выбрать YES.

4. Нажмите ENTER, чтобы калибровать нейтраль.

5. Нажмите EXIT, чтобы сохранить Ваши установки и вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажать EXIT снова, чтобы возвратиться в Основной Экран.

Замечание: не перемещайте РУЛЕВОЕ КОЛЕСО или Триггер ГАЗА в момент калибровки.

16. SOUND.   ЗВУК.

Эта функция может включать и отключать звуковой сигнал передатчика.

1. Нажмите "ENTER", чтобы войти в главное меню

2. Используйте клавиши +/-, чтобы выбрать функцию SOUND и нажмите ENTER.

3. Используйте клавиши +/-, чтобы выбрать INH(откл) ИЛИ ACT(вкл).

4. Нажмите EXIT, чтобы сохранить Ваши установки и вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажать EXIT снова, чтобы возвратиться в Основной Экран.

17. RESET.  СБРОС.

Все установки в системе будут сброшены к значению по умолчанию.

Процедура занимает приблизительно 30 секунд.

1. Нажмите "ENTER", чтобы войти в главное меню.

2. Используйте клавиши +/-, чтобы выбрать функцию RESET и нажмите ENTER.

3. Нажмите ENTER, чтобы сбросить память TC-3C.

4. Нажмите "EXIT" дважды, чтобы сохранить и возвратиться, чтобы ФУНКЦИОНИРОВАТЬ

МЕНЮ, нажмите EXIT снова, чтобы возвратиться к Основному Экрану.

18. MODEL RESET   (СБРОС НАСТРОЕК МОДЕЛИ)

Эта функция сбросит данные текущей модели из памяти, вернув их к значениям по умолчанию.

1. Нажмите "ENTER", чтобы войти в главное меню.

2. Используйте клавиши +/-, чтобы выбрать функцию M_RES и нажмите ENTER.

3. Используйте клавиши +/-, чтобы выбрать YES

4. Нажмите ENTER, чтобы сбросить данные

5. Нажмите EXIT, чтобы сохранить Ваши установки и вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажать EXIT снова, чтобы возвратиться в Основной Экран.

19. ТАЙМЕР.

Используйте таймер, выбирая один из этих двух режимов СЕКУНДОМЕР( прямой отсчет) и ТАЙМЕР(обратный отсчет), РЕЖИМ – INH отключает Функцию ТАЙМЕРА.

1. Нажмите "ENTER", чтобы войти в главное меню

2. Используйте клавиши +/-, чтобы выбрать функцию TIMER и нажмите "ENTER".

3. Нажмите ENTER, чтобы выбрать элемент.

4. Используйте клавиши +/-, чтобы изменить значение

5. Нажмите EXIT, чтобы сохранить Ваши установки и вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажать EXIT снова, чтобы возвратиться в Основной Экран.

Функция TIMER UP   (секундомер)

• Нажмите "ENTER", чтобы выбрать РЕЖИМ. Используя клавиши +/- выберете UP_T.

• ТАЙМЕР может считать время от 0 минут 0 секундами до установленного времени.

Время ограничения устанавливается от 0 минут 0 секунд до 99минут с интервалом в 30 секунд.

• Старт отсчета связан с триммером ГАЗА.

• В течение отсчета подается звуковой сигнал каждую минуту.

• По истечению установленного времени подается звуковой сигнал.

Функция TIMER DN(таймер)

• Нажмите "ENTERТ", чтобы выбрать РЕЖИМ. Использую клавиши +/- выберете DN_T.

• ТАЙМЕР может использоваться, чтобы считать время от заданного значения до 0 минут 0 секунд.

Заданное время устанавливается от 0 минут 0 секунд до 99минут с интервалом в 30секунд.

• Старт отсчета связан с триммером ГАЗа.

• В течение отсчета подается звуковой сигнал каждую минуту.

• По истечению установленного времени подается звуковой сигнал.